DN-061-51/2013/PN4						Duszniki-Zdrój, 24.03.2015 r.

Do wszystkich wykonawców

zainteresowanych udziałem

w postępowaniu

o sygn. DN-061-51/2013/PN4

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. pn. „Wykonanie, dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowych sal ekspozycyjnych oraz pomieszczeń edukacyjno-warsztatowych w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju” - NR REF. DN-061-51/2013/PN4

Ogłoszenie o zamówieniu nr: 2016/S 038-061549; data zamieszczenia: 24.02.2016

W ww. postępowaniu Zamawiający, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju z/s w Dusznikach Zdroju przy ul. Kłodzkiej 42, otrzymał pytania od Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015r., poz. 2164), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Według naszej wiedzy opis „Systemu Wycieczkowego” w „Projekcie wykonawczym aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju w rozdziale dotyczącym Systemów Multimedialnych” jest na tyle szczegółowy, że umożliwia zaoferowanie urządzeń tylko jednego producenta tj. firmy Listen. W opisie pojawiają się zapisy, które są zaciągnięte bezpośrednio z kart katalogowych producenta. Takimi parametrami uniemożliwiającymi zastosowanie urządzeń innego producenta są parametry rozmiaru i masy. Dlatego prosimy o zweryfikowanie tych parametrów i ich ewentualną zmianę na opis zgodny z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w następujący sposób:

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 7: Artykuł I: 1. System Wycieczkowy oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 39:

Jest:

„1. Przenośny nadajnik FM:

- praca w paśmie 863 – 865 MHz

• min. 16 kanałów transmisji do wyboru

• możliwość pracy do 8 nadajników jednocześnie

• zasięg działania min. 60m

• moc nadajnika min. 10mW

• możliwość zredukowania mocy nadajnika do połowy lub jednej czwartej mocy maksymalnej

• zewnętrzna obracana antena

• pasmo audio min. 50Hz – 15kHz (±3dB)

• stosunek sygnał/szum min. 70dB

• współczynnik zniekształceń harmonicznych max. 2%

• wejście mikrofonowe niesymetryczne na końcówce złącza mini Jack 3,5mm

• przełączana (min. 3 pozycje) czułość wejścia mikrofonowego

• zasilanie mikrofonu napięciem 3V

• wejście liniowe niesymetryczne na pierścieniu złącza mini Jack 3,5mm

• przycisk włączenia zasilania

• przełącznik wyciszenia mikrofonu

• przyciski wyboru kanału transmisji

• możliwość zablokowania kanału transmisji

• możliwość wykluczenia kanałów transmisji z możliwości ich wyboru sygnalizująca włączenia nadajnika

• sygnalizacja niskiego poziomu baterii, ładowania akumulatorów i wyciszenia mikrofonu

• wyświetlacz pokazujący aktualnie wybrany kanał transmisji, poziom sygnału nadajnika, poziom baterii,

• przejście w tryb programowania, zablokowanie wybranego kanału transmisji, wykluczenie kanału z możliwości wyboru

• zasilanie za pomocą dwóch baterii alkalicznych lub dwóch ładowalnych akumulatorów NiMH

• przełącznik wyboru zasilania z baterii alkalicznych lub ładowalnych akumulatorów

• zamykana i blokowana komora na baterie lub akumulatory

• czas działania na bateriach alkalicznych min. 15 godzin

• czas działania na akumulatorach NiMH bez ładowania min.8 godzin

• wbudowany układ automatycznego ładowania akumulatorów NiMH

• czas ładowania akumulatorów NiMH max. 13 godzin

• złącze do podłączenia zewnętrznej ładowarki

• złącza umożliwiające ładowanie w dedykowanej walizce/ładowarce

• klamra umożliwiająca zaczepienie nadajnika za pasek

• wymiary (bez anteny i klamry na pasek) max: 7,6x3,5x11cm

• waga bez baterii max: 111g”

Powinno być:

„1. Przenośny nadajnik FM

• praca w paśmie 863 – 865 MHz

• min. 16 kanałów transmisji do wyboru

• możliwość pracy do 5 nadajników jednocześnie

• zasięg działania min. 60m

• moc nadajnika min. 10mW

• możliwość zredukowania mocy nadajnika do połowy lub jednej czwartej mocy maksymalnej

• pasmo audio min. 50Hz – 15kHz (±3dB)

• wejście mikrofonowe niesymetryczne na końcówce złącza mini Jack 3,5mm

• przełączana (min. 3 pozycje) czułość wejścia mikrofonowego

• wejście liniowe niesymetryczne na pierścieniu złącza mini Jack 3,5mm

• przycisk włączenia zasilania

• przyciski wyboru kanału transmisji

• możliwość zablokowania kanału transmisji

• sygnalizująca włączenia nadajnika

• sygnalizacja niskiego poziomu baterii i ładowania akumulatorów

• wyświetlacz pokazujący aktualnie wybrany kanał transmisji, poziom sygnału nadajnika, poziom baterii,

• przejście w tryb programowania, zablokowanie wybranego kanału transmisji

• zasilanie za pomocą dwóch baterii alkalicznych lub dwóch ładowalnych akumulatorów NiMH

• zamykana i blokowana komora na baterie lub akumulatory

• czas działania na bateriach alkalicznych min. 12 godzin

• czas działania na akumulatorach NiMH bez ładowania min.8godzin

• wbudowany układ automatycznego ładowania akumulatorów NiMH

• złącze do podłączenia zewnętrznej ładowarki

• wymiary (bez anteny i klamry na pasek) max: 7,6x3,5x13cm

• waga bez baterii max: 111g”

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 8: Artykuł I: (…) 2. Przenośny odbiornik FM oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 40:

Jest:

„2. Przenośny odbiornik FM

• praca w paśmie 863 – 865 MHz

• min. 16 kanałów transmisji do wyboru

• wbudowany układ wyciszania sygnału audio przy słabym odbiorze (squelch) przełączany (min. 20 poziomów) próg zadziałania układu wyciszania sygnału audio (squelch)

• automatyczne uruchomienie układu wyciszania sygnału audio (squelch) przy utracie sygnału radiowego

• zewnętrzna obracana antena

• pasmo przenoszenia sygnału audio min. 50Hz –15kHz(}3dB)

• stosunek sygnał/szum min. 70dB

• współczynnik zniekształceń harmonicznych max. 2%

• wyjście słuchawkowe typu miniJack 3,5mm

• moc wyjściowa wyjścia słuchawkowego max. 16mW

• impedancja znamionowa wyjścia słuchawkowego 32Ω

• regulator poziomu głośności z włączenia zasilania odbiornika

• przyciski wyboru kanału transmisji

• przycisk automatycznego przeszukiwania wszystkich kanałów transmisji

• możliwość zablokowania kanału transmisji

• sygnalizacja włączenia odbiornika (świecenie ciągłe)

• sygnalizacja niskiego poziomu baterii, ładowania akumulatorów

• wyświetlacz pokazujący aktualnie wybrany kanał transmisji, poziom odbieranego sygnału radiowego, poziom baterii, zablokowanie wybranego kanału transmisji

• zasilanie za pomocą dwóch baterii alkalicznych lub dwóch ładowalnych akumulatorów NiMH

• przełącznik wyboru zasilania z baterii alkalicznych lub ładowalnych akumulatorów

• zamykana i blokowana komora na baterie lub akumulatory z klapką zakrywającą przyciski wyboru kanału transmisji oraz przycisku seek.

• czas działania na bateriach alkalicznych min. 20 godzin

• czas działania na akumulatorach NiMH bez ładowania min. 10 godzin

• wbudowany układ automatycznego ładowania akumulatorów NiMH

• czas ładowania akumulatorów NiMH max. 13 godzin

• złącze do podłączenia zewnętrznej ładowarki

• złącza umożliwiające ładowanie w dedykowanej walizce/ładowarce

• klamra umożliwiająca zaczepienie odbiornika za pasek

• wymiary (bez anteny i klamry na pasek) max:7,6x 3,8x11cm

• waga bez baterii max: 130g

Powinno być:

„2. Przenośny odbiornik FM

• praca w paśmie 863 – 865 MHz

• min. 16 kanałów transmisji do wyboru

• pasmo przenoszenia sygnału audio min. 50Hz –15kHz(±3dB)

• wyjście słuchawkowe typu miniJack 3,5mm

• przyciski wyboru kanału transmisji

• możliwość zablokowania kanału transmisji

• sygnalizacja włączenia odbiornika (świecenie ciągłe)

• sygnalizacja niskiego poziomu baterii, ładowania akumulatorów

• wyświetlacz pokazujący aktualnie wybrany kanał transmisji, poziom odbieranego sygnału radiowego, poziom baterii, zablokowanie wybranego kanału transmisji

• zasilanie za pomocą dwóch baterii alkalicznych lub dwóch ładowalnych akumulatorów NiMH

• czas działania na bateriach alkalicznych min. 20 godzin

• czas działania na akumulatorach NiMH bez ładowania min. 10godzin

• wbudowany układ automatycznego ładowania akumulatorów NiMH

• złącze do podłączenia zewnętrznej ładowarki

• wymiary (bez anteny i klamry na pasek) max:7,6x3,8x11cm

• waga bez baterii max: 130g”

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 9: Artykuł I: (…) 3. Mikrofon oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 41:

Jest:

„3. Mikrofon:

• do wykorzystania z przenośnym nadajnikiem FM

• pałąk umożliwiający założenie mikrofonu za głową i zaczepienie za małżowiny uszne

• charakterystyka kierunkowości: sygnał zbierany tylko z przedniej części mikrofonu,

• pasmo przenoszenia min. 300Hz – 10kHz

• impedancja 1kΩ

• złącze miniJack 3,5mm mono

• wymagane napięcie zasilania 3V

• długość przewodu połączeniowego min: 1,4m

• waga max: 60g”

Powinno być:

„3. Mikrofon:

• do wykorzystania z przenośnym nadajnikiem FM

• pałąk umożliwiający założenie mikrofonu za głową i zaczepienie za małżowiny uszne

• charakterystyka kierunkowości: sygnał zbierany tylko z przedniej części mikrofonu,

• pasmo przenoszenia min. 300Hz – 10kHz

• impedancja 1kΩ

• złącze mini Jack 3,5mm mono

• wymagane napięcie zasilania 3V – 12V

• długość przewodu połączeniowego min: 1,2m

• waga max: 60g”

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 9: Artykuł I: (…) 4. Słuchawki stereo oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 41:

Jest:

„4. Słuchawki stereo:

• słuchawki stereofoniczne

• do wykorzystania z odbiornikami FM

• pałąk umożliwiający założenie słuchawek na głowie

• wymienne gąbki ochronne

• możliwość składania w celu zmniejszenia zajmowanej

• przestrzeni podczas składowania

• impedancja znamionowa 32Ω

• 100mW maksymalna moc sygnału

• złącze miniJack 3,5mm stereo długość przewodu połączeniowego

min: 92cm

• waga max: 142g”

Powinno być:

„4. Słuchawki stereo:

• słuchawki stereofoniczne

• do wykorzystania z odbiornikami FM

• pałąk umożliwiający założenie słuchawek na głowie

• wymienne gąbki ochronne

• możliwość składania w celu zmniejszenia zajmowanej

• przestrzeni podczas składowania

• impedancja znamionowa 32Ω

• 100mW maksymalna moc sygnału

• złącze miniJack 3,5mm stereo długość przewodu połączeniowego min: 92cm

• waga max: 142g”

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 9: Artykuł I: (…) 5. Słuchawka mono oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 41:

Jest:

„5. Słuchawka mono:

• słuchawka monofoniczna

• do wykorzystania z odbiornikami FM

• dedykowany uchwyt umożliwiający założenie słuchawki na ucho

• impedancja znamionowa: 32Ω

• 100mW maksymalna moc sygnału

• złącze miniJack 3,5mm stereo długość przewodu połączeniowego

min: 90cm

• waga max: 140g”

Powinno być:

„5. Słuchawka mono:

• słuchawka monofoniczna

• do wykorzystania z odbiornikami FM

• dedykowany uchwyt umożliwiający założenie słuchawki na ucho

• impedancja znamionowa min. 8Ω

• złącze miniJack 3,5mm stereo długość przewodu połączeniowego min: 90cm

• waga max: 140g”

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 9: Artykuł I: (…) 6. Pętla indukcyjna oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 41:

Jest:

„6. Pętla indukcyjna:

• do wykorzystania z przenośnymi odbiornikami FM

• umożliwiają odsłuch sygnału w aparatach słuchowych

• wyposażonych w cewkę Tele

• pasmo przenoszenia min. 20Hz – 20kHz

• impedancja znamionowa 12Ω

• maksymalna moc sygnału 2W

• złącze miniJack 3,5mm mono

• długość przewodu połączeniowego min: 55cm

• długość pętli indukcyjnej min: 84cm

• waga max: 50g”

Powinno być:

„6. Pętla indukcyjna:

• do wykorzystania z przenośnymi odbiornikami FM

• umożliwiają odsłuch sygnału w aparatach słuchowych

• pasmo przenoszenia min. 20Hz – 20kHz

• impedancja znamionowa 12Ω

• maksymalna moc sygnału 500mW

• złącze mini Jack 3,5mm mono

• długość przewodu połączeniowego min: 46cm

• waga max: 50g”

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 10: Artykuł I: (…) 7. Akumulator oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 42:

Jest:

„7. Akumulator:

• do wykorzystania z przenośnymi nadajnikami i odbiornikami FM

• rozmiar: AA

• typ: NiMH

• napięcie znamionowe 1,2V

• pojemność znamionowa 2300mAh

• waga max: 40g”

Powinno być:

„7. Akumulator:

• do wykorzystania z przenośnymi nadajnikami i odbiornikami FM

• rozmiar: AA

• typ: NiMH

• napięcie znamionowe 1,2V

• pojemność znamionowa 2300mAh

• waga max: 40g”

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 10: Artykuł I: (…) 8. Walizka z ładowarką oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 42:

Jest:

„8. Walizka z ładowarką:

• wzmocnione krawędzie i narożniki

• wnętrze wypełnione pianką

• zamki z możliwością zamknięcia kluczem,

• odłączany pasek ułatwiający przenoszenie

• regulowana długość paska od 83 do 135cm

• przechowywanie i jednoczesne ładowanie do 16 przenośnych nadajników lub odbiorników FM

• dodatkowe miejsca na przechowywanie akcesoriów

• zasilanie z sieci elektrycznej 100 – 240V, 50 – 60Hz

• pobór prądu 1200mA

• wymiary max: 46 x 33 x 18 cm

• waga max: 3,6kg”

Powinno być:

„8. Walizka z ładowarką:

Dopuszcza się zastosowanie urządzenia lub zespołu urządzeń, które po odpowiedniej konfiguracji pozwolą na uzyskanie minimalnych parametrów zawartych w poniższej specyfikacji:

• możliwość przechowywania i jednoczesnego ładowania do 16 przenośnych nadajników lub odbiorników FM

• wzmocnione krawędzie i narożniki

• wnętrze wypełnione pianką

• zamki z możliwością zamknięcia kluczem,

• odłączany pasek ułatwiający przenoszenie

• dodatkowe miejsca na przechowywanie akcesoriów

• zasilanie z sieci elektrycznej 100 – 240V, 50 – 60Hz

• pobór prądu max: 1200mA”

Pytanie nr 2:

Według naszej wiedzy opis „Systemu Audioprzewodników” w „Projekcie wykonawczym aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju w rozdziale dotyczącym Systemów Multimedialnych” jest na tyle szczegółowe, że umożliwiają zaoferowanie urządzeń tylko jednego producenta, tj. firmy RSF. Dlatego też prosimy o zweryfikowanie tych parametrów i ich ewentualną zmianę na opis zgodny z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w następujący sposób:

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 10: Artykuł I: 2. System Audioprzewodników. 1. Terminal standard oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 42:

Jest:

„1. Terminal standard:

• Pasmo przenoszenia min: 20Hz – 20kHz

• Zniekształcenia: poniżej 0,01%

• Zakres dynamiki min: 92dB

• Pojemność wbudowanej pamięci: minimum 4GB

• Liczba języków: minimum 32

• Liczba wiadomości w każdym języku: minimum 800

• Liczba wiadomości alarmowych w każdym języku: minimum 4

• Wbudowany emiter oraz odbiornik podczerwieni

• Wbudowany emiter oraz odbiornik fal radiowych 2.4GHz

• Dedykowane klawisze do wyboru języka oraz regulacji głośności

• Dedykowany klawisz do interakcji ze znacznikami eksponatów

• Wyświetlacz: typu OLED, minimum 160x128 pikseli

• Możliwość pracy jako odbiornik systemu radiowej transmisji dźwięku

• Kompatybilność ze standardem 802.15.4 IEEE

• Maksymalna ilość kanałów przesyłanych jednocześnie: minimum 60

• Możliwość synchronizacji odtwarzanych plików audio z treścią wideo

• Dwustronna komunikacja ze znacznikami eksponatów

• Odtwarzanie wiadomości na żądanie po wskazaniu na znacznik i naciśnięciu przycisku

• Wbudowany akumulator Li/lon

• Czas ładowania do 80% pojemności: maksimum 90 minut

• Ładowanie za pomocą bezstykowej ładowarki indukcyjnej

• Średni czas pacy pomiędzy ładowaniami: minimum tydzień

• Możliwość odczytania statystyk odtwarzania plików w urządzeniu

• Wbudowane zabezpieczenie antykradzieżowe

• Wymiary: maksymalnie 105x65x19mm

• Waga: maksymalnie 106g

• Zakres temperatur pracy: -10 – 50 °C

• Dopuszczalna wilgotność: 0 – 96%”

Powinno być:

„1. Terminal standard:

• Pasmo przenoszenia min: 40Hz – 14kHz

• Zniekształcenia: poniżej 0,5%

• Pojemność wbudowanej pamięci: minimum 4GB

• Liczba języków: minimum 30

• Wbudowany emiter oraz odbiornik fal radiowych

• Dedykowane klawisze do wyboru języka oraz regulacji głośności

• Możliwość pracy jako odbiornik systemu radiowej transmisji dźwięku

• Kompatybilność ze standardem 802.15.4 IEEE

• Maksymalna ilość kanałów przesyłanych jednocześnie: minimum 60

• Możliwość synchronizacji odtwarzanych plików audio z treścią wideo

• Dwustronna komunikacja ze znacznikami eksponatów

• Wbudowany akumulator Li/lon

• Czas ładowania: maksimum 4 godziny

• Średni czas pacy pomiędzy ładowaniami: minimum 8 godzin

• Możliwość odczytania statystyk odtwarzania plików w urządzeniu

• Wbudowane zabezpieczenie antykradzieżowe

• Wymiary: maksymalnie 115x65x30mm

• Waga: maksymalnie 180g

• Zakres temperatur pracy: 0 – 50 °C”

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 11: Artykuł I: 2. System Audioprzewodników. (…) 2. Moduł nadawczy oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 43:

Jest:

„2. Moduł nadawczy:

• Kompatybilny z terminalem systemu audioprzewodnika

• Wbudowany emiter oraz odbiornik podczerwieni

• Wbudowany emiter oraz odbiornik fal radiowych 2.4GHz

• Możliwość synchronizacji plików odtwarzanych w odbiornikach z treściami wideo

• Możliwość pracy jako czujnik ochrony przeciwkradzieżowej

• Konfiguracja znacznika za pomocą terminala systemu audioprzewodnika

• Czas pracy na zestawie baterii: minimum 5 lat

• Wymiary: maksymalnie 125x60x20mm”

Powinno być:

„2. Moduł nadawczy:

• Kompatybilny z terminalem systemu audioprzewodnika

• Wbudowany emiter oraz odbiornik podczerwieni

• Wbudowany emiter oraz odbiornik fal radiowych

• Możliwość synchronizacji plików odtwarzanych w odbiornikach z  treściami wideo

• Możliwość pracy jako czujnik ochrony przeciwkradzieżowej

• Czas pracy na zestawie baterii: minimum 3 miesiące

• Wymiary: maksymalnie 140x110x40mm”

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 11: Artykuł I: 2. System Audioprzewodników. (…) 3. Ładowarka akumulatorów oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 43:

Jest:

„3. Ładowarka akumulatorów:

• Kompatybilna z terminalem systemu audioprzewodnika

• Możliwość ładowania 5-ciu terminali systemu audioprzewodnika jednocześnie

• Technologia indukcyjna nie wymagająca podłączania terminali

• Wymiary: maksimum 700x200x100mm”

Powinno być:

„3. Ładowarka akumulatorów:

• Kompatybilna z terminalem systemu audioprzewodnika

• Możliwość ładowania 5-ciu terminali systemu audioprzewodnika jednocześnie

• Wymiary: maksimum 700x200x100mm”

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 11: Artykuł I: 2. System Audioprzewodników. (…) 4. Słuchawki stereo oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 43:

Jest:

„4. Słuchawki stereo:

• Kompatybilne z terminalem systemu audioprzewodnika

• Budowa zapewniająca brak kontaktu słuchawki z uchem słuchacza

• Pasmo przenoszenia: minimum 200Hz – 16kHz

• Złącze przewodu Jack 3,5mm”

Powinno być:

„4. Słuchawki stereo:

Dopuszcza się zastosowanie urządzenia lub zespołu urządzeń, które po odpowiedniej konfiguracji/montażu spełnią wszystkie funkcje wymienione w specyfikacji:

• Kompatybilne z terminalem systemu audioprzewodnika

• Pasmo przenoszenia: minimum 200Hz – 16kHz

• Złącze przewodu Jack 3,5mm

• Budowa zapewniająca brak kontaktu słuchawki z uchem słuchacza”

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 11: Artykuł I: 2. System Audioprzewodników. (…) 5. Moduł do konfiguracji oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 43:

Jest:

„5. Moduł do konfiguracji:

• Kompatybilne z terminalem systemu audioprzewodnika

• Możliwość konfiguracji terminali systemu audioprzewodnika

• Możliwość konfiguracji znacznikow eksponatow

• Możliwość synchronizacji plików z minimum 16-toma terminalami systemu audioprzewodnika jednocześnie”

Powinno być:

„5. Moduł do konfiguracji:

• Kompatybilne z terminalem systemu audioprzewodnika

• Możliwość konfiguracji terminali systemu audioprzewodnika

• Możliwość konfiguracji znaczników eksponatów

• Możliwość synchronizacji plików z minimum 10-cioma terminalami systemu audioprzewodnika jednocześnie”

Pytanie nr 3:

Według naszej wiedzy opis „System zarządzania i system zabezpieczeń” w „Projekcie wykonawczym aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju w rozdziale dotyczącym Systemów Multimedialnych” jest na tyle szczegółowe, że umożliwiają zaoferowanie urządzeń tylko jednego producenta, tj. firmy Cue System. Dotyczy to między innymi jednostki centralnej i modułów wykonawczych. Producent ten używa ciągle procesorów architektury ARM gdzie większość producentów przeszło na procesory nowszej technologii. Dlatego też prosimy o zweryfikowanie tych parametrów i ich ewentualną zmianę na opis zgodny z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w następujący sposób:

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 11: Artykuł I: 3. System zarządzania i system zabezpieczeń oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 43:

Jest:

„1. Jednostka centralna:

• do zdalnego, centralnego zarządzania multimedialnymi stanowiskami ekspozycyjnymi - oparty na dedykowanym procesorze (jednostce centralnej) kompatybilnej z modułami sterującymi rozmieszczonymi w stanowiskach ekspozycyjnych

• łączność ze stanowiskami przewodowa, za pośrednictwem sieci LAN

Jednostka centralna wyposażona w:

• procesor ARM

• 256MB RAM

• kartę pamięci microSD 4GB

• port LAN 10/100BaseT

• 2 porty szeregowe dwukierunkowe RS-232/422/485

• 4 porty jednokierunkowe IR/RS232

• 4 porty General I/O

• 2 przekaźniki bezpotencjałowe 24V/0.5A

• kontrolki aktywności na przednim panelu dla każdego portu - wbudowany zegar czasu rzeczywistego

• wbudowany serwer www do konfiguracji urządzania

• zewnętrzny zasilacz

Konfiguracja systemu powinna umożliwiać:

• włączanie i wyłączanie wszystkich ekspozycji multimedialnych automatycznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz ręcznie

• ręczne wyłączenie poszczególnych stanowisk

• bieżące raportowanie stanu technicznego urządzeń wymagających konserwacji np. czas pracy lampy w danym projektorze lub jej uszkodzenie (z możliwością wysyłania powiadomień drogą e-mail)”

Powinno być:

„1. Jednostka centralna:

- do zdalnego, centralnego zarządzania multimedialnymi stanowiskami ekspozycyjnymi - oparty na dedykowanym procesorze (jednostce centralnej) kompatybilnej z modułami sterującymi rozmieszczonymi w stanowiskach ekspozycyjnych

- łączność ze stanowiskami przewodowa, za pośrednictwem sieci LAN

Jednostka centralna wyposażona w:

- procesor zapewniający prawidłowe działanie urządzenia po zapisaniu w nim dedykowanego na potrzeby ekspozycji oprogramowania

- min:  256MB RAM

- kartę pamięci microSD min: 4GB

- port LAN 10/100BaseT

- min: 2 porty szeregowe dwukierunkowe RS-232/422/485

- min: 4 porty jednokierunkowe IR/RS232

- min: 4 porty General I/O

- min: 2 przekaźniki bezpotencjałowe 24V/0.5A

- kontrolki aktywności na przednim panelu dla każdego portu - wbudowany zegar czasu rzeczywistego

- wbudowany serwer www do konfiguracji urządzania

- zewnętrzny zasilacz

Konfiguracja systemu powinna umożliwiać:

- włączanie i wyłączanie wszystkich ekspozycji multimedialnych automatycznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz ręcznie

- ręczne wyłączenie poszczególnych stanowisk

- bieżące raportowanie stanu technicznego urządzeń wymagających konserwacji np. czas pracy lampy w danym projektorze lub jej uszkodzenie (z możliwością wysyłania powiadomień drogą e-mail)

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 12: Artykuł I: 3. System zarządzania i system zabezpieczeń; 3. Moduł wykonawczy oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 43:

Jest:

„3. Moduł wykonawczy::

moduł sterujący

• komunikacja Ethernet

• zasilanie PoE

• min: 2 dwukierunkowe porty RS232/485

• min: 4 porty I/O

• min. 2 jednokierunkowe porty RS232/IR

• współpracujący z jednostką centralną

moduł wykonawczy

• w zestawie należy uwzględnić moduł pozwalający na odłączenie

zasilania 230V 50Hz o obciążalności min: 2 x 16A, ktory będzie

sterowany z modułu sterującego”

Powinno być:

„3. Moduł wykonawczy – sterujący:

- komunikacja Ethernet

- zasilanie POE

- min: 1 dwukierunkowy port RS-232

- min: 4 porty I/O

- współpracujący z jednostką centralną”

Pytanie nr 4:

Według naszej wiedzy opisy wideoprojektorów w „Projekcie wykonawczym aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju w rozdziale dotyczącym Systemów Multimedialnych” jest na tyle szczegółowe, że umożliwiają zaoferowanie urządzeń tylko jednego producenta. Odpowiednio dla działów „Stanowisko 4 – projekcyjne” jest to Eiki, dla „Stanowisko 6 – projekcyjne” jest to Hitachi. Dlatego też prosimy o zweryfikowanie tych parametrów i ich ewentualną zmianę na opis zgodny z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w następujący sposób:

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 13: 4. Stanowisko 4 – Projekcyjne poz. 1 Wideoprojektor oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 45:

Jest:

„1. Wideoprojektor:

• technologia DLP

• jasność: min 4600lm ANSI

• kontrast: min: 2100:1

• rozdzielczość rzeczywista min: 1920x1200

• wejścia min: 2 x VGA, 2 x HDMI

• sterowanie min: RS-232, IR

• żywotność lampy: do 4000 godz.

• poziom hałasu: max 35dB [A] w trybie LOW

• waga max: 4,2kg

• wymiary maksymalne: [350 x 140 x 290] mm”

Powinno być:

„1. Wideoprojektor:

- technologia DLP

- jasność: min 4600lm ANSI

- kontrast: min: 2100:1

- rozdzielczość rzeczywista min: 1920x1200

- wejścia min: 1 x VGA, 2 x HDMI

- sterowanie min: RS-232, IR

- żywotność lampy: do 4000 godz.

- poziom hałasu: max 35dB [A] w trybie LOW”

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 16: 6 Stanowisko 6 – Projekcyjne poz. 3 Wideoprojektor oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 47:

Jest:

„3. Wideoprojektor:

• technologia: 3x0,76” LCD

• rozdzielczość min: WUXGA 1920x1200,

• format obrazu 16:10

• jasność min: 4200lm ANSI

• kontrast min: 2900:1

• manualna regulacja ostrości

• korekcja efektu trapezowego w pionie: automatyczna

• funkcja lens Shift w pionie (60%) oraz poziomie (32%)

• żywotność lampy 2500h (w trybie standardowym lampy)

• długi cykl czyszczenia filtra 15000 godzin

• pionowa Korekcja Keystone'a +/- 5 stopni

• menu OSD w języku polskim

• wejścia sygnałowe min: RGB 5xBNC, RGB 15-stykowe Mini D-Sub (żeńskie) z audio minijack, 2 x HDMI, S-Video: 4-stykowe złącze Mini DIN, Video

• wyjścia sygnałowe min: monitor: 15-stykowe złącze Mini D-Sub (żeńskie), audio: minijack stereo

• pozostałe Wejście/Wyjście : złącze RS-232C: 9-stykowe D-Sub (żeńskie), złącze LAN: RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX, złącze wejściowe Control S: minijack stereo,

• wyświetlanie dwoch obrazow z rożnych źrodeł

• symulacja standardu DICOM GSDF,

• regulacja pikseli przez użytkownika w celu uzyskania pełnej korekcji kolorow (cały obraz lub żądany zakres)

• wbudowana mechaniczna przesłona strumienia świetlnego

• głośność max: 35 dB (w trybie wysokim lampy) i 29 dB (w trybie standardowym lampy),

• korekcja Gamma 12-bit 3D,

• łatwa wymiana lampy i filtra z boku obudowy urządzenia (bez konieczności demontażu projektora z uchwyty),

• ciężar max: 9,0 kg

• Zasilanie 230V, 50Hz”

Powinno być:

„3. Wideoprojektor:

- rozdzielczość min:  WUXGA 1920x1200,

- format obrazu 16:10

- jasność min: 4200lm ANSI

- kontrast min: 2900:1

- manualna regulacja ostrości

- korekcja efektu trapezowego w pionie: automatyczna

- funkcja lens Shift w pionie (60%) oraz poziomie (32%)

- żywotność lampy min 2000h (w trybie standardowym lampy)

- pionowa Korekcja Keystone'a +/- 5 stopni

- menu OSD w języku polskim

- wejścia sygnałowe min: RGB 15-stykowe Mini D-Sub, 2 x HDMI,

- wyjścia sygnałowe min: monitor: 15-stykowe złącze Mini D-sub (żeńskie), audio: minijack stereo

- pozostałe Wejście/Wyjście : złącze RS-232C: 9-stykowe D-Sub, złącze LAN: RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX,

- głośność max: 35 dB (w trybie wysokim lampy) i  29 dB (w trybie standardowym lampy),

- łatwa wymiana lampy i filtra z boku obudowy urządzenia (bez konieczności demontażu projektora z uchwyty),

- Zasilanie 230V, 50Hz

Pytanie nr 5:

Według naszej wiedzy opis „zestawu głośnikowego” i „wzmacniacza mocy” w dziale „Stanowisko 4 – projekcyjne” „Projektu wykonawczego aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju w rozdziale dotyczącym Systemów Multimedialnych” jest na tyle szczegółowe, że umożliwiają zaoferowanie urządzeń tylko jednego producenta, tj. firmy Vieta. Firma ta jest jedynym producentem wzmacniaczy klasy T na szynę DIN. Jako profesjonaliści nie doszukujemy się w tym projekcie żadnego uzasadnienia dla zastosowania tego typu wzmacniaczy w tym projekcie. Dlatego też prosimy o zweryfikowanie tych parametrów i ich ewentualną zmianę na opis zgodny z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zdaniem Zamawiającego opis wymagań dotyczących zestawu głośnikowego nie ogranicza zaoferowania urządzenia wyłącznie jednego producenta, w związku z tym Zamawiający nie zmienia Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie.

Zamawiający zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w następującym zakresie:

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 14: 4. Stanowisko 4 – Projekcyjne poz. 7. Wzmacniacz mocy oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 46:

Jest:

„7. Wzmacniacz mocy:

• moc RMS 2x50W/8Ω

• klasa T

• wejście liniowe +4dBV z regulacja poziomu

• 3-pasmowa korekcja barwy dźwięku

• zdalne sterowanie IR z zewnętrznym odbiornikiem

• THD < 0,03% @45W

• S/N > 103dB @50W

• pasmo 20kHz

• wskaźnik przesterowania i awarii

• obudowa przeznaczona do montażu na szynie DIN (max 9

modułow)

• śrubowe zaciski głośnikowe

• zewnętrzny zasilacz do montażu na szynie DIN

Powinno być:

„7. Wzmacniacz mocy:

• moc RMS min: 2x20W/4Ω

• klasa T lub D

• wejście liniowe z regulacja poziomu

• min: 2-pasmowa korekcja barwy dźwięku

• zdalne sterowanie IR lub RS-232

• THD < 0,03%

• S/N > 99dB

• pasmo min: 50Hz - 20kHz

• możliwość montażu na szynie DIN (dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego adaptera)

• wymiary max: [160 x 120 x 75]mm”

Pytanie nr 6:

Według naszej wiedzy opis „Zestaw głośnikowy kierunkowy” w dziale „Stanowisko 8 – produkcja banknotów” „Projektu wykonawczego aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju w rozdziale dotyczącym Systemów Multimedialnych” są na tyle szczegółowe, że umożliwiają zaoferowanie urządzeń tylko jednego producenta, tj. firmy RSF. Dlatego też prosimy o zweryfikowanie tych parametrów i ich ewentualną zmianę na opis zgodny z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Według wiedzy Zamawiającego parametry opisane w SIWZ nie ograniczają możliwości dostaw tylko jednego producenta.

Pytanie nr 7:

Według naszej wiedzy opis „Jednostka centralna systemu” w dziale „Stanowisko 7 – eventowe” „Projektu wykonawczego aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju w rozdziale dotyczącym Systemów Multimedialnych” jest na tyle szczegółowe, że umożliwiają zaoferowanie urządzeń tylko jednego producenta, tj. firmy ID-AL. Dlatego też prosimy o zweryfikowanie tych parametrów i ich ewentualną zmianę na opis zgodny z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w następujący sposób:

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 18: 7. Stanowisko 7 – Eventowe poz. 1. Jednostka centralna systemu oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 50:

Jest:

„1. Jednostka centralna:

• odczyt plików mp3 (64 kbps – 320 kbps)

• odczyt plików wave (16 i 32 bit, 44,100 kHz)

• slot na karty SD

• port USB do podłączenia: pendrive lub twardego dysku lub klawiatury

• port USB do aktualizowania zawartości karty SD

• minimum 8 wejść logicznych do wywoływania plików muzycznych

• minimum 8 wyjść logicznych do współpracy z zewnętrznymi urządzeniami

• minimum jedno wyjście DMX 512 (XLR, 3pin)

• minimum jedno wejście liniowe stereofoniczne niesymetryczne (2xRCA)

• minimum jedno wyjście liniowe stereofoniczne niesymetryczne (2xRCA)

• minimum 1 wyjście audio S/PDIF (RCA)

• wbudowany wzmacniacz stereo o mocy min:2x20W

• możliwość zarządzania urządzeniem z poziomu komputera PC przez Ethernet (protokół IP)

• sterowane przez RS232

• sterowanie przez pilota (pilot w zestawie)

• możliwość zaprogramowania i zapasania sekwencji zdarzeń: zwarcie styków wyjść logicznych, sekwencji DMX512, zintegrowane z odtwarzaniem plików muzycznych

• oprogramowanie do zarządzania sekwencjami zdarzeń

• możliwość zaprogramowania odtwarzania plików muzycznych według wbudowanego kalendarza: 7 dni, 24h

• dedykowane darmowe oprogramowanie do zarządzania kalendarzem

• możliwość zapisania sekwencji odtwarzania plików, ustawienia poziomu głośności i zarządzania wyjściowymi stykami zwiernymi przez odpowiednią strukturę katalogów (kody w nazwach plików i katalogów)

• możliwość zabezpieczenia urządzenia hasłem

• dwa programowalne przyciski na przednim panelu

• wyświetlacz LCD na panelu przednim

• na panelu przednim potencjometr z przyciskiem zmiany ustawień MENU

• korekcja barwy: tony wysokie, średnie, niskie

• regulacja poziomu głośności potencjometrem na przednim panelu

• włączana/wyłączana funkcja AUTOPLAY (po włączeniu zasil.)

• włącznik zasilania na przednim panelu

• wejście zasilanie 12V

• wyjście zasilania do podania zasilania do następnego urządzenia

• wymiary nie większe niż 286x44x125 mm

• waga nie większa niż 800g”

Powinno być:

„1. Jednostka centralna systemu:

• odczyt plików mp3 (64 kbps – 320 kbps)

• odczyt plików wave (16 i 32 bit, 44,100 kHz)

• slot na karty SD

• port USB do podłączenia: pendrive lub twardego dysku lub klawiatury

• port USB do aktualizowania zawartości karty SD

• minimum 8 wejść logicznych do wywoływania plików muzycznych

• minimum 8 wyjść logicznych do współpracy z zewnętrznymi urządzeniami

• minimum jedno wyjście DMX 512 (XLR, 3pin)

• minimum jedno wejście liniowe stereofoniczne niesymetryczne (2xRCA)

• minimum jedno wyjście liniowe stereofoniczne niesymetryczne (2xRCA)

• minimum 1 wyjście audio S/PDIF (RCA)

• wzmacniacz stereo o mocy min:2x20W

• możliwość zarządzania z poziomu komputera PC przez Ethernet (protokół IP)

• możliwość sterowania przez RS232

• możliwość sterowania przez pilota (pilot w zestawie)

• możliwość zaprogramowania i zapisania sekwencji zdarzeń zsynchronizowanych z odtwarzanym plikiem audio

• możliwość zaprogramowania odtwarzania plików muzycznych według kalendarza: 7 dni, 24h

• możliwość zapisania sekwencji odtwarzania plików, ustawienia poziomu głośności i zarządzania wyjściowymi stykami zwiernymi

• możliwość zabezpieczenia urządzenia hasłem

• korekcja barwy: tony wysokie, średnie, niskie

• regulacja poziomu głośności

• włączana/wyłączana funkcja AUTOPLAY (odtwarzanie po włączeniu zasil.)

• globalny włącznik zasilania”

Pytanie nr 8:

Według naszej wiedzy opis „Bezprzewodowy system transmisji sygnału HDMI” w dziale „Stanowisko 4 – projekcyjne” „Projektu wykonawczego aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju w rozdziale dotyczącym Systemów Multimedialnych” jest na tyle szczegółowe, że umożliwiają zaoferowanie urządzeń tylko jednego producenta, tj. firmy Gefen. Dlatego też prosimy o zweryfikowanie tych parametrów i ich ewentualną zmianę na opis zgodny z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia lub zespołu urządzeń, które zapewnią bezprzewodową transmisję HDMI. Odległość transmisji min: 15m, rozdzielczość  transmitowanego sygnału: do 1920 x 1200

Pytanie nr 9:

Wizja lokalna wykazała, że należy przeprojektować poddasze, będą także zmiany na parterze ale są one mniej groźne. Podłoga na Poddaszu jest pochylona wzdłuż pomieszczenia o średni wymiar 36 cm, ponadto w środkowych elementach istnieją słupy z zastrzałami w związku z tym gabloty i urządzenia muszą mieć inne wymiary. Nowe wymiary natomiast mają wpływ na cenę. Gablot i urządzeń nie można zamontować w sposób zgodny z projektem. Tafle szkła nie zmieszczą się we wskazanym miejscu. Na drugim piętrze pochylenie poprzeczne wynosi do pierwszej osi słupów 20 cm a pomieszczenia są niższe niż w projekcie. Ze względu na podłogę oraz możliwości montażu gablot projekt będzie musiał ulec zmianie. Szatnia jest niższa niż w projekcie będzie trzeba zatem zakupić nietypowe szafki.

W związku z powyższym, wnosimy o zweryfikowanie przez Zamawiającego wymiarów pomieszczeń i gablot, a także pozostałych elementów, które mają zostać ulokowane w pomieszczeniach oraz dokonanie odpowiedniej korekty projektu. Ewentualnie wnosimy o doprecyzowanie w treści SIWZ lub wzoru umowy czy Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian wymiarów gablot, mebli i pozostałych elementów w toku realizacji przedmiotu zamówienia oraz wskazanie w jaki sposób, na jakich zasadach i kto będzie wyrażał zgodę na ich wprowadzenie oraz czy zamiana wymiarów danego elementu na etapie realizacji przedmiotu zamówienia będzie wpływała na zmianę wynagrodzenia wykonawcy, a jeżeli tak to w jaki sposób.

Odpowiedź:

Projektant dopuszcza korekty w wymiarach zabudowy dostosowujące elementy zabudowy do wymiarów zweryfikowanych przez Wykonawcę na etapie opracowywania przez niego rysunków warsztatowych.

Poddasze:

Projektant dopuszcza obniżenie wysokości tylnych tafli szklanych zabudowy Z3/01 do 10 %

II piętro:

Projektant dopuszcza obniżenie wysokości paneli  P1,P1A i P2  do 10%.

Parter:

W przypadku pomieszczenia szatni - zrealizowana nowa zabudowa projektowanych  instalacji nie wpływa na lokalizację i wysokość opisanych w projekcie szafek.

Podczas opracowywania rysunków warsztatowych Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji wszelkich wymiarów i rozwiązań technologicznych.

Wykonawca, podczas opracowywania rysunków warsztatowych musi uwzględnić znaczne różnice poziomów podłogi i sufitów. Aby zredukować różnice poziomów podłogi na poddaszu, w przypadku dłuższych zabudów - Projektant poza regulacją poziomu cokołem, zakłada zastosowanie uskoków pomiędzy elementami zabudowy. Rozwiązania, geometrię i lokalizację miejsc uskoków wysokości cokołów/podstaw należy uzgodnić z Projektantem na etapie wykonywania rysunków warsztatowych.

Elementy łączące panele typu P na II piętrze muszą zapewnić stabilne połączenie  uwzględniające różnice w poziomie podłogi.

Uwaga: Na rysunku Z3/02/2(przekroje) następuje korekta wartości całkowitej wysokości zabudowy - powinno być: 220-230 cm. Na pozostałych rysunkach wymiar jest poprawny.

Zamawiający załącza zmieniony rysunek Z3/02/2 – plik „Z3.02.2-zmieniony.pdf”

Pytanie nr 10:

Czy w opisie aplikacji w kolumnie Materiały przewidziane do udostępnienia na stanowisku wszystkie wymienione materiały zostaną przekazane przez Zamawiającego? Czy część z nich jest do pozyskania przez Wykonawcę? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie jakie materiały, na którym stanowisku są do pozyskania.

Odpowiedź:

W zakresie niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest pozyskać wraz z licencją:

- fragment filmu „Lekarstwo na miłość” (1 min 17 s.), do pozyskania z Zespołu Filmowego „Kadr”. – Stanowisko 7, Sala „Historia Pieniądza Papierowego”.

- fot. 0141506 zdjęcia cyfrowe z Granger Historical Picture Archive (USA) - Stanowisko 7, Sala „Historia Pieniądza Papierowego”.

- fot. 01415607 zdjęcia cyfrowe z Granger Historical Picture Archive (USA) - Stanowisko 7, Sala „Historia Pieniądza Papierowego”.

- fragment filmu „Vabank 2”, ok. 4 min. Fragment wycięty z filmu od 58,1 sekundy do 1,01,41 sekundy, do pozyskania z Zespoły Filmowego „Kadr” - Stanowisko 15, Sala „Historia Pieniądza Papierowego”.

Pozostałe materiały zostaną przekazane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 11:

Czy dostarczone przez Zamawiającego materiały na stanowiska będą wymagały opracowania? Teksty będą w formie gotowej, czy będzie należało je redagować? Czy Zamawiający dostarcza teksty wraz z tłumaczeniami?.

Odpowiedź:

Teksty merytoryczne będą przygotowane i zredagowane przez Zamawiającego.

W zakresie niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest opracować tłumaczenia tekstów dostarczonych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 12:

W Sali „Sztuka Papieru” w opisie stanowiska nr 1 pojawia się opis w Specyfikacji Publikacji: „Informacje główne w formie prezentacji graficznej 3D – pojawiające się sekwencyjnie w blokach 7 minutowych”, natomiast w Scenariusz udostepnienia funkcjonalność jest opis: „Informacja wpisana zostanie w stanowisko interaktywne, gdzie za pomocą dotykowego monitora użytkownik będzie mógł uzyskać interesującą go informację (na ekranie wyświetlony będzie ciąg informacji w formie prezentacji)”. Czy powyższy opis mamy rozumieć jako przygotowanie prezentacji, w której użytkownik będzie mógł wybierać informacje i zapoznanie się z nimi zajmie 7 minut?

Prosimy o odniesienie się również do takiej samej sytuacji w Sali „Historia pieniądza papierowego” dla stanowisk nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Odpowiedź:

Każda z prezentacji wchodząca w skład stanowiska powinna trwać nie dłużej niż 7 minut. Jej rzeczywisty czas uzależniony będzie od ilości materiału przeznaczonego na daną prezentację.

Pytanie nr 13:

W Sali „Sztuka papieru” w opisie stanowiska nr 9 jest nagranie dźwiękowe. Czy Zamawiający dostarczy materiały na bazie, których zostanie wykonany montaż tego nagrania? Jak długi będzie ten materiał?

Odpowiedź:

Udźwiękowienie prezentacji na stanowisku nr 9 - zarówno podkład muzyczny, jak i nagrania lektorskie w 3 wersjach językowych - leżą po stronie Wykonawcy.

Podobnie jest na pozostałych stanowiskach, w których wyspecyfikowany został odpowiedni sprzęt audio.

Pytanie nr 14:

W Sali „Historia pieniądza papierowego” w stanowisku nr 10 wskazane są materiały do pozyskania od Narodowego Banku Polskiego. Z reguły instytucje państwowe nie udzielają licencji Wykonawcy, którą można scedować na Zamawiającego. Zamawiający powinien bezpośrednio ubiegać się o licencje. Czy mamy rozumieć, że Zamawiający będzie ubiegał się o materiały do pozyskania od NBP?

Odpowiedź:

Pozyskanie materiałów z NBP leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 15:

Według naszej wiedzy opis switcha na stronie 44 „Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)” jest błędny. W opisie występuje standard „10BASE-FX”, a powinien być „100BASE-FX”. Prosimy o zweryfikowanie powyższego parametru i poprawienie opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 12: Artykuł I: 3. System zarządzania i system zabezpieczeń; 2. Switch oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 44:

Jest:

„2. Switch:

• porty min: 24 x 10/100/1000Mbps

• gniazda RJ45

• standardy: IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX I 10BASE-FX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3x flow control,

• 2 porty rozszerzeń SFP

• zarządzanie: interface Web GUI,

• wymiary max: 45cm x 24cm x 5cm

• zasilanie 230V, 50Hz”

Powinno być:

„2. Switch:

•    porty min: 24 x 10/100/1000Mbps

•    gniazda RJ45

•    standardy:  IEEE  802.3i  10BASE-T,  IEEE  802.3u  100BASE-TX  I 100BASE-FX,     IEEE     802.3ab     1000BASE-T,     IEEE     802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3x flow control,

•    2 porty rozszerzeń SFP

•    zarządzanie: interface Web GUI,

•    wymiary max: 45cm x 24cm x 5cm

•    zasilanie 230V, 50Hz “

Pytanie nr 16:

Według naszej wiedzy opis „Przenośnego nadajnika FM” na stronie 39 „Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) ma podane błędne wymiary urządzenia. Pozostałe parametry jednoznacznie wskazują na urządzenie Listen LT-700-863. Dlatego też prosimy o zweryfikowanie tych parametrów i ich ewentualną zmianę opisu przedmiotu zamówienia na zgodny z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Odpowiedź na niniejsze pytanie, jak odpowiedź na pytanie nr 1.

Dyrektor Muzeum Papiernictwa

/-/ dr hab. Maciej Szymczyk