Krzysztof Osiewicz

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Systemy gaszenia mgłą wodną w muzeach i obiektach zabytkowych

Instalacje sygnalizacji pożarowej podnoszą poziom bezpieczeństwa obiektu zabytkowego. Tylko instalacja włączona do monitoringu pożarowego daje szansę na uratowanie zabytku, jednak o jej skuteczności decyduje: bliskość straży pożarnej, czas jej dojazdu, warunki atmosferyczne. Najskuteczniejszą obecnie formą ochrony przeciwpożarowej jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych (SUG) związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego, uruchamianych samoczynnie po wykryciu pożaru. Do ochrony pomieszczeń wewnątrz budynku stosuje się instalacje gaśnicze gazowe oraz wodne. W  zabytkach drewnianych instalacje gaśnicze gazowe nie są spotykane ze względu na wymagania techniczne (miedzy innymi wymóg zachowania szczelności). Instalacje tryskaczowe ze względu na sposób podawania wody nie powinny być brane pod uwagę przy ochronie przeciwpożarowej zabytków. Natomiast instalacja gaśnicza mgły wodnej może być stosowana do ochrony wnętrz jak i ochrony dachów i ścian zewnętrznych. Dodatkowymi zaletami instalacji gaśniczej mgły wodnej są: niski koszt środka gaśniczego, możliwość ochrony zabytków o znacznej kubaturze (np. wnętrza świątyń), brak wymogu zachowania szczelności, możliwość dostarczania wody do instalacji ze zbiorników zewnętrznych (np. wozów strażackich). Sama mgła wodna powoduje schładzanie się palącego materiału, ogranicza dostęp tlenu do źródła ognia, redukuje ilość produktów spalania, schładza otoczenie pożaru, jest całkowicie obojętna dla człowieka. Efekt gaśniczy w instalacji mgły wodnej  (nisko, średnio i wysokociśnieniowej) wykorzystuje fakt dużego rozpylenia wody przez zastosowanie specjalnej konstrukcji dysz. Konstrukcja dysz jak również sposób sprężania wody, różnią się w zależności od producenta instalacji. Objętość wody użytej do gaszenia w zależności od zastosowanego systemu może zwiększyć się do 1700 razy. Instalacja rurowa jest tzw. instalacją suchą tzn. woda podawana jest dopiero po wykryciu pożaru. W Polsce jest zabezpieczonych około 50 zabytków za pomocą instalacji mgły wodnej niskociśnieniowej zewnętrznej, obecnie trwają prace instalacyjne mgły wonnej wysokociśnieniowej przy kilku zabytkach. Innymi urządzeniami wykorzystującymi do gaszenia mgłę wodną są hydranty mgłowe oraz gaśnice mgłowe stosowane już w polskich muzeach. Instalacje gaśnicze mgły wodnej stanowią kierunek, w którym będzie rozwijała się ochrona przeciwpożarowa zabytków, nie tylko drewnianych.