PROJEKT WYKONAWCZY  ARANŻACJI WYSTAW

W BUDYNKU SUSZARNI

MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH ZDROJU

PARTER - SALA EDUKACYJNA

PIĘTRO II - „SZTUKA PAPIERU”

PODDASZE I - „HISTORIA PIENIĄDZA PAPIEROWEGO”

Temat:       SYSTEM MULIMEDIALNY

Obiekt:      		Muzeum Papiernictwa

Adres:       		Duszniki Zdrój, ul. Kłodzka 42

Inwestor :  		Muzeum Papiernictwa

57-340 Duszniki Zdrój

ul. Kłodzka 42

Autor    		SOWA- SZENK s. c.

opracowania:        	Agnieszka Sowa –Szenk

Tomasz Szenk

| DATA OPRACOWANIA | 2015 |
| --- | --- |
| OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW: Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że niniejszy projekt wykonany został zgodnie z warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. |

| SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: |
| --- |
| CZĘŚĆ OPISOWA: |
| Strona tytułowa | 1 |
| Spis zawartości projektu | 2 |
| Specyfikacja techniczna | 4-26 |

| CZĘŚĆ GRAFICZNA: |
| --- |
| Rys Nr | Nazwa | Skala |
| M1 | Schemat układu multimediów - rzut. Parter - EDUKACJA. | 1:75 |
| M2 | Schemat układu multimediów - rzut. Piętro II - SZTUKA PAPIERU. | 1:75 |
| M3 | Schemat układu multimediów - rzut. Poddasze - HISTORIA PIENIĄDZA PAPIEROWEGO | 1:75 |

CZĘŚĆ OPISOWA

UWAGA:

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte 
w opisie, na rysunkach, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny być uznawane jako służące określeniu projektowanych parametrów wyrobów budowlanych i urządzeń. 
W każdym przypadku mogą być stosowane inne równoważne wyroby 
i urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej powołane są konkretne normy 
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane 
i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  W przypadku, gdy powołane normy 
i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1. DANE OGÓLNE

1.1 Obiekt:  Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.

1.2 Powierzchnia opracowania około 490m2

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt techniczny i zestawienie materiałowe pomieszczeń parteru, wyposażenia ekspozycji czasowej w pomieszczeniach II piętra oraz ekspozycji stałej  w pomieszczeniu poddasza I budynku suszarni.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Scenariusz merytoryczny

- Projekt koncepcji wystawy stałej

- uzgodnienia z Zamawiającym

4. FUNKCJA

Pomieszczenia parteru w części wschodniej wprowadzone zostaje pomieszczenie dydaktyczne wydzielone od korytarza ścianą szklaną /do wysokości sufitu/.

W trakcie południowym pozostawia się pomieszczenie suszarni papieru, wprowadzając jednocześnie funkcję magla, pomieszczenie wykańczalni papieru z pomieszczeniem pomocniczym. Pomieszczenie socjalne zostało zmniejszone, kosztem zaprojektowania tam pomieszczenia centrali wentylacyjnej. W części północno-zachodniej wydzielono niewielkie pomieszczenie pomocnicze .

Pomieszczenie znajdujące się na II piętrze -"Sztuka Papieru" przeznaczone jest na ekspozycję czasową natomiast pomieszczenie na poddaszu I - "Historia pieniądza papierowego" przeznaczone jest na ekspozycję stałą. Sale dostępne są bezpośrednio z klatki schodowej z windą.

5. OPIS OGÓLNY

Wykończony obiekt posiada gotową infrastrukturę kablową ale tylko częściowo dostosowaną na potrzeby projektowanej ekspozycji. Wszelkie prace związane z dodatkowym wyposażeniem rozdzielni, szaf teletechnicznych, prowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących obwodów zasilająco-sterujących, sieci strukturalnej, przewodów AV i pozostałych niezbędnych do poprawnego działania ekspozycji należy do obowiązków Wykonawcy.  Wszelkie prace budowlane i wykończeniowe związane z bruzdowaniem i naprawą tynku lub innych elementów wykończeniowych (np. posadzki, sufitów) należy do obowiązków Wykonawcy

Wszelkie prace ingerujące w budynek, jego wykończenie i trwałe wyposażenie należy każdorazowo konsultować z Projektantem przed rozpoczęciem pracy. Wszelkie prace związane z montażem, edycją i korekcją materiałów wideo lub graficznych

udostępnionych przez Inwestora lub zakupionych przez Wykonawcę należą do obowiązków Wykonawcy.

Wszelkie prace związane z redakcją merytoryki stanowisk multimedialnych, osadzeniu w aplikacjach materiałów tekstowych, wideo i graficznych udostępnionych przez Inwestora lub zakupionych przez Wykonawcę należą do obowiązków Wykonawcy.

Wszelkie prace niezbędne do wykonania w celu uruchomienia systemu multimedialnego Muzeum o opisanej w dokumentacji  funkcjonalności  należą do obowiązków Wykonawcy.

6. UWAGI

- Ze względu na zabytkowy charakter obiektu zabrania się mocowania urządzeń av do drewnianych, zabytkowych

elementów konstrukcji (słupy, podciągi, belki stropowe). Niedozwolone jest również mocowanie  do obudów kanałów wentylacyjnych.

- Kolor  widocznych  elementów  sprzętu av ( projektory, głośniki) należy dopasować do tła. Elementy mocujące sprzęt av

należy dopasować kolorystycznie  do montowanego na nim elementu av lub do koloru tła. Kolor zatwierdzić u Projektanta.

- Należy uwzględnić specyfikę wnętrza -znaczne różnice w poziomie podłogi ,elementów sufitu

Na etapie realizacji -Wykonawca przedstawi  do akceptacji Zamawiającemu i Projektantowi rysunki warsztatowe wszystkich elementów urządzeń av związanych i montowanych w zabudowach

-  Okablowane urządzeń montowanych przy ścianach prowadzone w elementach zabudowy oraz wzdłuż ścian w listwach przypodłogowych.

-  Okablowanie elementów wolnostojących prowadzone w elementach projektowanych systemów ,nad deskowaniem sufitu(deskowane jest nowym elementem) oraz w sytuacji ,w której nie można ukryć przewodów-  w korytkach po istniejącej konstrukcji stropów.

7. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA

Ze względu na charakter ciągłej i wielogodzinnej pracy w ramach ekspozycji muzealnej urządzenia użyte do stworzenia infrastruktury teletechnicznej wystawy oraz instalacji multimedialnych powinny być urządzeniami profesjonalnymi lub półprofesjonalnymi, cechującymi się wysoką niezawodnością i stabilnością działania. Dodatkowo w przypadku

urządzeń multimedialnych powinny one cechować się wysoką jakością obrazu i dźwięku, opisaną niezmiennymi w czasie parametrami technicznymi. Jednocześnie urządzenia te powinny charakteryzować się możliwie niskim poborem mocy elektrycznej i co się z tym wiąże możliwie małą emisją energii cieplnej (np. wzmacniacze mocy audio klasy D, urządzenia z funkcją ECO,  wyświetlacze z podświetlaniem LED, itp.).

Ze względu na rozległość systemu multimediów oraz ilość urządzeń multimedialnych należy zastosować system centralnego sterowania i zarządzania umożliwiającym nadzorowanie i kontrolowanie funkcjonowania poszczególnych podsystemów oraz systemu jako całości.

Budowę systemu multimedialnego ekspozycji należy wykonać w układzie zdecentralizowanym, co oznacza, że urządzenia związane z wyświetlaniem obrazu i emisją dźwięku będą umieszczone i zabudowane na ekspozycji. Punktem centralnym każdej

instalacji na poszczególnych stanowiskach będą  playery multimedialne - włączone do sieci LAN obiektu. Sygnały audio i wideo oraz sterujące należy doprowadzić do miejsca instalacji za pośrednictwem specjalistycznego okablowania transmisyjno - dystrybucyjnego

8. OPIS ROZWIĄZAŃ

W obszarze Muzeum zostaną zainstalowane różnego rodzaju urządzenia i systemy multimedialne odpowiedzialne za prezentacje materiałów audio video związanych z ekspozycją. Główne elementy zostały opisane poniżej.

8.1. MONITORY I PROJEKCJE MULTIMEDIALNE

W obszarze obiektu zostaną rozmieszczone monitory zbudowane w oparciu o wyświetlacze LCD mało i wielkoformatowe.

Część instalacji (instalacje interaktywne) wyposażona zostanie w monitory dotykowe, które zapewnią interaktywność i będą

odpowiedzialne za przekazywanie informacji w oparciu o aplikacje interaktywne. Będą one stanowić rodzaj menu,

dzięki któremu zwiedzający będzie dokonywał selekcji informacji, odtwarzał interesujące go materiały audio video

oraz na bieżąco sterował ich odtwarzaniem.

W systemie przewidziano również dodatkowo odrębne stanowiska z kontrolą wyświetlania treści za pomocą takich elementów jak czujki ruchu, czujniki obecności.

W celu wykreowania dużej wielkości obrazu na powierzchniach,  zostaną zastosowane projektory.

Obraz będzie rzutowany na powierzchnie pokryte specjalistyczną folią projekcyjną bądź inne specjalnie przygotowane powierzchnie zabudowy ekspozycyjnej. Źródłem obrazu będą wydajne playery z wykorzystaniem specjalistycznego

oprogramowania umożliwiającego synchronizowanie wielu obrazów oraz realizację takich funkcji jak np. korekcja geometrii obrazu.

9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEŃ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  PARAMETRY GRANICZNE

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

SYSTEMY OGÓLNE

# 1 .      SYSTEM WYCIECZKOWY

| LP. | NAZWA URZĄDZENIA | PARAMETRY TECHNICZNE | ILOŚĆ [SZT.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przenośny nadajnik FM | praca w paśmie 863 – 865 MHz min. 16 kanałów transmisji do wyboru możliwość pracy do 5 nadajników jednocześnie zasięg działania min. 60m moc nadajnika min. 10mW możliwość zredukowania mocy nadajnika do połowy lub jednej czwartej mocy maksymalnej pasmo audio min. 50Hz – 15kHz (±3dB) wejście mikrofonowe niesymetryczne na końcówce złącza mini Jack 3,5mm przełączana (min. 3 pozycje) czułość wejścia mikrofonowego wejście liniowe niesymetryczne na pierścieniu złącza mini Jack 3,5mm przycisk włączenia zasilania przyciski wyboru kanału transmisji możliwość zablokowania kanału transmisji sygnalizująca włączenia nadajnika sygnalizacja niskiego poziomu baterii i ładowania akumulatorów wyświetlacz pokazujący aktualnie wybrany kanał transmisji, poziom sygnału nadajnika, poziom baterii, przejście w tryb programowania, zablokowanie wybranego kanału transmisji zasilanie za pomocą dwóch baterii alkalicznych lub dwóch ładowalnych akumulatorów NiMH zamykana i blokowana komora na baterie lub akumulatory czas działania na bateriach alkalicznych min. 12 godzin czas działania na akumulatorach NiMH bez ładowania min.8godzin wbudowany układ automatycznego ładowania akumulatorów NiMH złącze do podłączenia zewnętrznej ładowarki wymiary (bez anteny i klamry na pasek) max: 7,6x3,5x13cm waga bez baterii max: 111g | 3 |
| 2 | Przenośny odbiornik FM | praca w paśmie 863 – 865 MHz min. 16 kanałów transmisji do wyboru pasmo przenoszenia sygnału audio min. 50Hz –15kHz(±3dB) wyjście słuchawkowe typu miniJack 3,5mm przyciski wyboru kanału transmisji możliwość zablokowania kanału transmisji sygnalizacja włączenia odbiornika (świecenie ciągłe) sygnalizacja niskiego poziomu baterii, ładowania akumulatorów wyświetlacz pokazujący aktualnie wybrany kanał transmisji, poziom odbieranego sygnału radiowego, poziom baterii, zablokowanie wybranego kanału transmisji zasilanie za pomocą dwóch baterii alkalicznych lub dwóch ładowalnych akumulatorów NiMH czas działania na bateriach alkalicznych min. 20 godzin czas działania na akumulatorach NiMH bez ładowania min. 10godzin wbudowany układ automatycznego ładowania akumulatorów NiMH złącze do podłączenia zewnętrznej ładowarki wymiary (bez anteny i klamry na pasek) max:7,6x3,8x11cm waga bez baterii max: 130g | 29 |
| 3 | Mikrofon | do wykorzystania z przenośnym nadajnikiem FM pałąk umożliwiający założenie mikrofonu za głową i zaczepienie za małżowiny uszne charakterystyka kierunkowości: sygnał zbierany tylko z przedniej części mikrofonu, pasmo przenoszenia min. 300Hz – 10kHz impedancja 1kΩ złącze mini Jack 3,5mm mono wymagane napięcie zasilania 3V – 12V długość przewodu połączeniowego min: 1,2m waga max: 60g | 3 |
| 4 | Słuchawki stereo | słuchawki stereofoniczne do wykorzystania z odbiornikami FM pałąk umożliwiający założenie słuchawek na głowie wymienne gąbki ochronne możliwość składania w celu zmniejszenia zajmowanej przestrzeni podczas składowania impedancja znamionowa 32Ω 100mW maksymalna moc sygnału złącze miniJack 3,5mm stereo długość przewodu połączeniowego min: 92cm waga max: 142g | 29 |
| 5 | Słuchawka mono | słuchawka monofoniczna do wykorzystania z odbiornikami FM dedykowany uchwyt umożliwiający założenie słuchawki na ucho impedancja znamionowa min. 8Ω złącze miniJack 3,5mm stereo długość przewodu połączeniowego min: 90cm waga max: 140g | 29 |
| 6 | Pętla indukcyjna | do wykorzystania z przenośnymi odbiornikami FM umożliwiają odsłuch sygnału w aparatach słuchowych pasmo przenoszenia min. 20Hz – 20kHz impedancja znamionowa 12Ω maksymalna moc sygnału 500mW złącze mini Jack 3,5mm mono długość przewodu połączeniowego min: 46cm waga max: 50g | 15 |
| 7 | Akumulator | do wykorzystania z przenośnymi nadajnikami i odbiornikami FM rozmiar: AA typ: NiMH napięcie znamionowe 1,2V pojemność znamionowa 2300mAh waga max: 40g | 64 |
| 8 | Walizka z ładowarką | Dopuszcza się zastosowanie urządzenia lub zespołu urządzeń, które po odpowiedniej konfiguracji pozwolą na uzyskanie minimalnych parametrów zawartych w poniższej specyfikacji: możliwość przechowywania i jednoczesnego ładowania do 16 przenośnych nadajników lub odbiorników FM wzmocnione krawędzie i narożniki wnętrze wypełnione pianką zamki z możliwością zamknięcia kluczem, odłączany pasek ułatwiający przenoszenie dodatkowe miejsca na przechowywanie akcesoriów zasilanie z sieci elektrycznej 100 – 240V, 50 – 60Hz pobór prądu max: 1200mA | 2 |

2.     SYSTEM AUDIOPRZEWODNIKÓW.

| LP. | NAZWA URZĄDZENIA | PARAMETRY TECHNICZNE | ILOŚĆ [SZT.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terminal standard | Pasmo przenoszenia min: 40Hz – 14kHz Zniekształcenia: poniżej 0,5% Pojemność wbudowanej pamięci: minimum 4GB Liczba języków: minimum 30 Wbudowany emiter oraz odbiornik fal radiowych Dedykowane klawisze do wyboru języka oraz regulacji głośności Możliwość pracy jako odbiornik systemu radiowej transmisji dźwięku Kompatybilność ze standardem 802.15.4 IEEE Maksymalna ilość kanałów przesyłanych jednocześnie: minimum 60 Możliwość synchronizacji odtwarzanych plików audio z treścią wideo Dwustronna komunikacja ze znacznikami eksponatów Wbudowany akumulator Li/lon Czas ładowania: maksimum 4 godziny Średni czas pacy pomiędzy ładowaniami: minimum 8 godzin Możliwość odczytania statystyk odtwarzania plików w urządzeniu Wbudowane zabezpieczenie antykradzieżowe Wymiary: maksymalnie 115x65x30mm Waga: maksymalnie 180g Zakres temperatur pracy: 0 – 50 °C | 40 |
| 2 | Moduł nadawczy | Kompatybilny z terminalem systemu audioprzewodnika Wbudowany emiter oraz odbiornik podczerwieni Wbudowany emiter oraz odbiornik fal radiowych Możliwość synchronizacji plików odtwarzanych w odbiornikach z treściami wideo Możliwość pracy jako czujnik ochrony przeciwkradzieżowej Czas pracy na zestawie baterii: minimum 3 miesiące Wymiary: maksymalnie 140x110x40mm | 50 |
| 3 | Ładowarka akumulatorów | Kompatybilna z terminalem systemu audioprzewodnika Możliwość ładowania 5-ciu terminali systemu audioprzewodnika jednocześnie Wymiary: maksimum 700x200x100mm | 2 |
| 4 | Słuchawki stereo | Dopuszcza się zastosowanie urządzenia lub zespołu urządzeń, które po odpowiedniej konfiguracji/montażu spełnią wszystkie funkcje wymienione w specyfikacji: Kompatybilne z terminalem systemu audioprzewodnika Pasmo przenoszenia: minimum 200Hz – 16kHz Złącze przewodu Jack 3,5mm Budowa zapewniająca brak kontaktu słuchawki z uchem słuchacza | 40 |
| 5 | Moduł do konfiguracji | Kompatybilne z terminalem systemu audioprzewodnika Możliwość konfiguracji terminali systemu audioprzewodnika Możliwość konfiguracji znaczników eksponatów Możliwość synchronizacji plików z minimum 10-cioma terminalami systemu audioprzewodnika jednocześnie | 1 |

3.        SYSTEM ZARZĄDZANIA I SYSTEM ZABEZPIECZEŃ,

| LP. | NAZWA URZĄDZENIA | PARAMETRY TECHNICZNE | ILOŚĆ [SZT.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka centralna | do zdalnego, centralnego zarządzania multimedialnymi stanowiskami ekspozycyjnymi - oparty na dedykowanym procesorze (jednostce centralnej) kompatybilnej z modułami sterującymi rozmieszczonymi w stanowiskach ekspozycyjnych łączność ze stanowiskami przewodowa, za pośrednictwem sieci LAN Jednostka centralna wyposażona w: procesor zapewniający prawidłowe działanie urządzenia po zapisaniu w nim dedykowanego na potrzeby ekspozycji oprogramowania min: 256MB RAM kartę pamięci microSD min: 4GB port LAN 10/100BaseT min: 2 porty szeregowe dwukierunkowe RS-232/422/485 min: 4 porty jednokierunkowe IR/RS232 min: 4 porty General I/O min: 2 przekaźniki bezpotencjałowe 24V/0.5A kontrolki aktywności na przednim panelu dla każdego portu - wbudowany zegar czasu rzeczywistego wbudowany serwer www do konfiguracji urządzania zewnętrzny zasilacz Konfiguracja systemu powinna umożliwiać: włączanie i wyłączanie wszystkich ekspozycji multimedialnych automatycznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz ręcznie ręczne wyłączenie poszczególnych stanowisk bieżące raportowanie stanu technicznego urządzeń wymagających konserwacji np. czas pracy lampy w danym projektorze lub jej uszkodzenie (z możliwością wysyłania powiadomień drogą e-mail) | 1 |
| 2 | Switch | porty min: 24 x 10/100/1000Mbps gniazda RJ45 standardy: IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX I 100BASE-FX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3x flow control, 2 porty rozszerzeń SFP zarządzanie: interface Web GUI, wymiary max: 45cm x 24cm x 5cm zasilanie 230V, 50Hz | 4 |
| 3 | Moduł wykonawczy-sterujący | komunikacja Ethernet zasilanie POE min: 1 dwukierunkowy port RS-232 min: 4 porty I/O współpracujący z jednostką centralną | 35 |
| 4 | Monitor dotykowy | przekątna ekranu: min:23” - max: 24” format obrazu: 16:9 rodzaj powierzchni: dotykowa multitouch jasność min: 250 [cd/ m2] kontrast min: 1000:1 kąty widzenia min: 160 pionowo, 160 poziomo czas reakcji max: 4ms rozdzielczość rzeczywista: 1920 x1080 wejścia min: HDMI, VGA [DSUB 15] wymiary zewnętrzne (bez podstawy) max [57 x 40 x 13]cm kolor obudowy: czarny panel przedni: szyba zasilanie: 230V, 50Hz waga max: 6,5kg | 1 |
| 5 | Moduł multimedialny | procesor wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 4,300 pkt. w teście PassMark Performance Test 7 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net, w dniu składania ofert pamięć pojemność min: 4GB gniazda min: 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, dysk twardy min: 500GB karta graficzna wydajnościowo osiągająca wynik co najmniej 600 pkt. w teście PassMark Performance 7 w kategorii PassMark G3D Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net system operacyjny wymiary zewnętrzne max: [240 x 210 x 80]mm | 1 |
| 6 | System zabezpieczeń urzadzeń mobilnych | bramki antykradziezowe , zabezpieczajace 2 wejścia do budynku o szer. przejścia do 160 cm. Urządzenia dobrać na podstawie oględzin obiektu ,podczas wizji lokalnej | 1KPL |
| 7 | Realizacja | wykonanie kompletnego okablowania zapewniającego działanie stanowisk montaż wszystkich urządzeń ze względu na stan obiektu [po modernizacji, wszystkie prace budowlane zakończone] wymagane jest bardzo precyzyjne prowadzenie i maskowanie okablowania, uruchomienie i oprogramowanie stanowisk, uruchomienie dostarczonych przez Zamawiającego prezentacji i aplikacji oraz szczegółowe szkolenie użytkownika w zakresie ich obsługi, | 1 |

PARTER - EDUKACJA

4.      STANOWISKO 4 - PROJEKCYJNE

| LP. | NAZWA URZĄDZENIA | PARAMETRY TECHNICZNE | ILOŚĆ [SZT.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideoprojektor | technologia DLP jasność: min 4600lm ANSI kontrast: min: 2100:1 rozdzielczość rzeczywista min: 1920x1200 wejścia min: 1 x VGA, 2 x HDMI sterowanie min: RS-232, IR żywotność lampy: do 4000 godz. poziom hałasu: max 35dB [A] w trybie LOW | 1 |
| 2 | Uchwyt do wideoprojektora | uchwyt umożliwiający sztywne zamontowanie projektora do konstrukcji w odpowiedniej odl. od powierzchni projekcyjnej | 1 |
| 3 | Ekran projekcyjny | typ: rozwijany elektrycznie typ powierzchni: matt white, szerokość ekranu: min: 240cm – max: 300cm proporcje: 16:10 zasilanie: 230V, 50Hz dobrać ostateczne wymiary ekranu do miejsca montażu kasetę ekranu pomalować w kolorze ustalonym na etapie realizacji i wykonać drewnianą blędę maskującą od frontu (dopasować do drewnianych elementów ściany) | 1 |
| 4 | Jednostka centralna multimedialna przenośna | procesor wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 5900 pkt. w teście PassMark Performance Test w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net karta graficzna zapewniająca prawidłowe działanie dostarczonych aplikacji, test wydajności wg Pass Mark G3D Mark min: 500pkt. Wg strony www.videocardbenchmark.net system operacyjny zapewniający prawidłowe funkcjonowanie dostarczonych aplikacji 4 GB RAM DDR3 dysk hybrydowy SSD 500GB 2 porty USB 1 port LAN RJ45 WiFi wyjście audio jack 3,5mm wyjście graficzne: HDMI, VGA | 1 |
| 5 | Bezprzewodowy system transmisji sygnału HDMI | pasmo transmisji min: 60GHz transmisja do 10m wejścia min: 1 x HDMI wyjścia min: 1 x HDMI zasilanie: zasilacz zewnętrzny | 1 |
| 6 | Zestaw głośnikowy | typ: dwudrożny głośnik niskotonowy max: 5” moc min: 70W RMS pasmo przenoszenia 90Hz-18kHz impedancja: 16ohm skuteczność 89dB (1W/1m) kąty promieniowania 90°x50° obudowa ABS w kolorze czarnym/białym wymiary max: 31x19x18cm uchwyt ścienny waga max: 3,5kg | 4 |
| 7 | Wzmacniacz mocy | moc RMS min: 2x20W/4Ω klasa T lub D wejście liniowe z regulacja poziomu min: 2-pasmowa korekcja barwy dźwięku zdalne sterowanie IR lub RS-232 THD < 0,03% S/N > 99dB pasmo min: 50Hz - 20kHz możliwość montażu na szynie DIN (dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego adaptera) wymiary max: [160 x 120 x 75]mm | 2 |
| 8 | Realizacja | wykonanie kompletnego okablowania zapewniającego działanie stanowisk,maskowanie widocznych elementów i urzadzeń montaż wszystkich urządzeń ze względu na stan obiektu [po modernizacji, wszystkie prace budowlane zakończone] wymagane jest bardzo precyzyjne prowadzenie i maskowanie okablowania, uruchomienie i oprogramowanie stanowisk, uruchomienie dostarczonych przez Zamawiającego prezentacji i aplikacji oraz szczegółowe szkolenie użytkownika w zakresie ich obsługi, | 1 |

3.       STANOWISKO 3 - LCD

| LP. | NAZWA URZĄDZENIA | PARAMETRY TECHNICZNE | ILOŚĆ [SZT.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor LCD 46 | przekątna ekranu min: 46” format obrazu: 16:9 rodzaj panelu: SPVA lub LED jasność min: 350 [cd/ m²] kontrast min: 5000:1 kąty widzenia min: 178 pionowo, 178 poziomo czas reakcji max: 8ms rozdzielczość rzeczywista: 1920 x1080 wejścia min: 1 x HDMI, VGA [DSUB 15], sterowanie min: IR, RS232 wymiary zewnętrzne max [115 x 64 x 10]cm kolor obudowy: czarny przystosowany do pracy 16h/dobę zasilanie: 230V, 50Hz waga max: 25kg | 2 |
| 2 | Odtwarzacz multimedialny | odczyt plików z pamięci USB lub karty SD odtwarzane formaty plików wideo min: MPEG2, MPEG4, MOV H.264 odtwarzane formaty plików audio: MP3/WAV odtwarzane formaty plików obrazów: JPeg obsługiwane rozdzielczości min: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p wyjścia sygnału wideo min: HDMI, VGA wyjścia sygnału audio min: [Jack 3,5mm] wbudowany wzmacniacz mocy min: 2 x 10W/8ohm min: 4 wejścia do wyzwalania plików min: 4 wyjścia do sterowania zewnętrznego odbiornik sygnału podczerwieni na przednim panelu sterowanie min: IR, RS-232 złącze Ethernet: RJ-45 wbudowany serwer FTP złącze USB na przednim lub tylnym panelu slot kart SD na przednim lub tylnym panelu zasilanie: zewnętrzny zasilacz wymiary obudowy max: 190 x 180 x 60 mm | 2 |
| 3 | Sterownik odtwarzacza | typ: bezprzewodowy, kompatybilny z odtwarzaczem, konfiguracja rodzaju sterowania w odtwarzaczu, ilość przycisków min: 4 rodzaj przycisków: wandaloodporne zasilanie bateryjne lub zasilacz DC | 2 |
| 4 | Zestaw montażowy do LCD | konstrukcja zapewniająca montaż monitorów LCD z poz. 1 | kpl |
| 5 | Realizacja | wykonanie kompletnego okablowania zapewniającego działanie stanowisk montaż wszystkich urządzeń-wykonanie obudowy wg proj. Formatka szklana mocowana na kątowniki do konstrukcji budynku, przysłaniająca monitor. Przykręcana śrubami z ozdobnymi główkami. Szkło 4.4.1, oklejone od spodu wydrukiem lub wykończone lakierowana maską do rozmiaru wyświetlacza monitora. Wymiar 140 x 105 skorygować na budowie. Kształt szkła dopasować do elementów konstrukcji ściany szkieletowej. Rysunek warsztatowy przedstawić do akceptacji Projektanta. ze względu na stan obiektu [po modernizacji, wszystkie prace budowlane zakończone] wymagane jest bardzo precyzyjne prowadzenie i maskowanie okablowania, uruchomienie i oprogramowanie stanowisk, uruchomienie dostarczonych przez Zamawiającego prezentacji i aplikacji oraz szczegółowe szkolenie użytkownika w zakresie ich obsługi, | 1 |

PIĘTRO II - SZTUKA PAPIERU

6.     STANOWISKO 6 - PROJEKCYJNE

| LP. | NAZWA URZĄDZENIA | PARAMETRY TECHNICZNE | ILOŚĆ [SZT.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideoprojektor | technologia DLP jasność: min 3500lm ANSI kontrast: min: 3000:1 rozdzielczość rzeczywista min: 1280x800 wejścia 2 x KOMPUTER [2x dsub15F], Video, HDMI polskie menu możliwość uzyskania obrazu o szerokości 240 cm z odległości max 1,5 m od obiektywu sterowanie IR, RS-232 poziom hałasu: max 30dB [A] w trybie LOW waga max: 3,5kg wymiary maksymalne: [340 x 100 x 240] mm | 2 |
| 2 | Powierzchnia projekcyjna | folia projekcyjna typ: tylna projekcja wymiary: dostosowane do zabudowy stanowiska | 4 |
| 3 | Wideoprojektor | rozdzielczość min: WUXGA 1920x1200, format obrazu 16:10 jasność min: 4200lm ANSI kontrast min: 2900:1 manualna regulacja ostrości korekcja efektu trapezowego w pionie: automatyczna funkcja lens Shift w pionie (60%) oraz poziomie (32%) żywotność lampy min 2000h (w trybie standardowym lampy) pionowa Korekcja Keystone'a +/- 5 stopni menu OSD w języku polskim wejścia sygnałowe min: RGB 15-stykowe Mini D-Sub, 2 x HDMI, wyjścia sygnałowe min: monitor: 15-stykowe złącze Mini D-sub (żeńskie), audio: minijack stereo pozostałe Wejście/Wyjście : złącze RS-232C: 9-stykowe D-Sub, złącze LAN: RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX, głośność max: 35 dB (w trybie wysokim lampy) i 29 dB (w trybie standardowym lampy), łatwa wymiana lampy i filtra z boku obudowy urządzenia (bez konieczności demontażu projektora z uchwyty), Zasilanie 230V, 50Hz | 4 |
| 4 | Obiektyw | Obiektyw kompatybilny z wideoprojektorem z poz. 3 pozwalający na uzyskanie obrazu o szerokości 200 z odległości max 170 od obiektywu | 4 |
| 5 | Jednostka centralna multimedialna | procesor wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 4500 pkt. W teście PassMark Performance Test w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net w dniu składania ofert pamięć pojemność min: 4GB gniazda min: 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ45 dysk min: 64GB SSD karta graficzna min: 1 wyjście HDMI lub DVI, test wydajności wg Pass Mark G3D Mark min: 600pkt. Wg strony www.videocardbenchmark.net w dniu składania ofert system operacyjny: zapewniający prawidłowe działanie nakładki dotykowej z poz. 8 wymiary zewnętrzne max: [210 x 240 x 80]mm mysz, klawiatura bezprzewodowa | 2 |
| 6 | Monitor LCD | przekątna ekranu: min: 23” max 24” technologia: LED jasność min: 300 [cd/ m²] kontrast min: 1000:1 kąty widzenia min: 170 pionowo, 160 poziomo czas reakcji max: 3ms rozdzielczość rzeczywista min: 1920 x 1080 proporcje ekranu: 16:9 wejścia min: DVI lub HDMI, VGA [DSUB 15] kolor obudowy: czarny zasilanie: 230V, 50Hz waga max: 6kg | 2 |
| 7 | Nakładka dotykowa | do montażu pod szkłem o grubości do 10mm (możliwość ustawienia czułości) rozmiar: zapewniający pracę na całej powierzchni obrazu wyświetlanego przez monitor z pozycji 6 technologia pojemnościowa wielodotykowa (min 10 punktów) rozdzielczość: 4mm funkcje: tylko ruch kursora, aktywacja na dotyk, aktywacja na puszczenie, przeciągnij i upuść, dotknij/trzymaj/puść interfejs USB, zasilanie z USB <100mA kontroler zgodny z CE UL EMC FCC jednokrotna kalibracja, bez możliwości rozkalibrowania | 2 |
| 8 | Odtwarzacz multimedialny | odczyt plików z pamięci USB lub karty SD odtwarzane formaty plików wideo min: MPEG2, MPEG4, MOV H.264 odtwarzane formaty plików audio: MP3/WAV odtwarzane formaty plików obrazów: JPeg obsługiwane rozdzielczości min: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p wyjścia sygnału wideo min: HDMI, VGA wyjścia sygnału audio min: [Jack 3,5mm] wbudowany wzmacniacz mocy min: 2 x 10W/8ohm min: 4 wejścia do wyzwalania plików min: 4 wyjścia do sterowania zewnętrznego odbiornik sygnału podczerwieni na przednim panelu sterowanie min: IR, RS-232 złącze Ethernet: RJ-45 wbudowany serwer FTP złącze USB na przednim lub tylnym panelu slot kart SD na przednim lub tylnym panelu zasilanie: zewnętrzny zasilacz wymiary obudowy max: 190 x 180 x 60 mm | 6 |
| 9 | Sterownik odtwarzacza multimedialnego | typ: bezprzewodowy, kompatybilny z odtwarzaczem, konfiguracja rodzaju sterowania w odtwarzaczu, ilość przycisków min: 4 rodzaj przycisków: wandaloodporne zasilanie bateryjne | 6 |
| 10 | Realizacja | wykonanie kompletnego okablowania zapewniającego działanie stanowisk montaż wszystkich urządzeń, wykonanie obudów ze względu na stan obiektu [po modernizacji, wszystkie prace budowlane zakończone] wymagane jest bardzo precyzyjne prowadzenie i maskowanie okablowania, uruchomienie i oprogramowanie stanowisk, uruchomienie dostarczonych przez Zamawiającego prezentacji i aplikacji oraz szczegółowe szkolenie użytkownika w zakresie ich obsługi, | 1 |

7.      STANOWISKO 7 - EVENTOWE

| LP. | NAZWA URZĄDZENIA | PARAMETRY TECHNICZNE | ILOŚĆ [SZT.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka centralna systemu | odczyt plików mp3 (64 kbps – 320 kbps) odczyt plików wave (16 i 32 bit, 44,100 kHz) slot na karty SD port USB do podłączenia: pendrive lub twardego dysku lub klawiatury port USB do aktualizowania zawartości karty SD minimum 8 wejść logicznych do wywoływania plików muzycznych minimum 8 wyjść logicznych do współpracy z zewnętrznymi urządzeniami minimum jedno wyjście DMX 512 (XLR, 3pin) minimum jedno wejście liniowe stereofoniczne niesymetryczne (2xRCA) minimum jedno wyjście liniowe stereofoniczne niesymetryczne (2xRCA) minimum 1 wyjście audio S/PDIF (RCA) wzmacniacz stereo o mocy min:2x20W możliwość zarządzania z poziomu komputera PC przez Ethernet (protokół IP) możliwość sterowania przez RS232 możliwość sterowania przez pilota (pilot w zestawie) możliwość zaprogramowania i zapisania sekwencji zdarzeń zsynchronizowanych z odtwarzanym plikiem audio możliwość zaprogramowania odtwarzania plików muzycznych według kalendarza: 7 dni, 24h możliwość zapisania sekwencji odtwarzania plików, ustawienia poziomu głośności i zarządzania wyjściowymi stykami zwiernymi możliwość zabezpieczenia urządzenia hasłem korekcja barwy: tony wysokie, średnie, niskie regulacja poziomu głośności włączana/wyłączana funkcja AUTOPLAY (odtwarzanie po włączeniu zasil.) globalny włącznik zasilania | 1 |
| 2 | Konwerter DMX-DALI | wejścia DMX min: 2 wyjścia DMX min 2 ilość kanałów DMX: 512 podłączenie w standardzie DALI do 64 urządzeń możliwość do tworzenia grup: do 16 możliwość definiowania w menu urządzenia: min i max jasności każdej lampy, fade time, fade rate, jasność każdej lampy w przypadku awarii systemu sterującego zasilanie: zewnętrzny zasilacz wymiary max: [80 x 90 x 70]mm | 10 |
| 3 | Driver LED | wejścia DMX min: 1 wyjścia DMX min 1 ilość kanałów DMX: 512 ilość kanałów wykonawczych: 12 obciążenie 1 kanału min: 2,9W funkcje min: regulacja jasności wymiary max: [110 x 90 x 70]mm | 9 |
| 4 | Zasilacz 12V | napięcie wyjściowe: 12V DC prąd wyjściowy min: 6A zasilanie: 230V 50Hz | 24 |
| 5 | Driver LED | wejścia DMX min: 1 wyjścia DMX min 1 ilość kanałów DMX: 512 ilość kanałów wykonawczych: 12 obciążenie 1 kanału min: 2,9W funkcje min: regulacja jasności wymiary max: [110 x 90 x 70]mm | 15 |
| 6 | Przełącznik DMX | wejścia DMX min: 1 wyjścia DMX min 1 ilość kanałów DMX: 512 ilość kanałów wykonawczych: 8 obciążenie indukcyjne max: 0,5A/kanał obciążenie rezystancyjne max: 2,0A/kanał wymiary max: [110 x 80 x 90]mm | 16 |
| 7 | Zestaw głośnikowy | 4 przetworniki szerokopasmowe 2” moc RMS 50W pasmo przenoszenia 150Hz-20kHz skuteczność 89dB (1W/1m) kąty promieniowania 110° w poziomie, 40° w pionie obudowa ABS w kolorze czarnym wymiary max 26x8x14cm przegubowy uchwyt ścienny waga max 1kg | 16 |
| 8 | Wzmacniacz mocy | moc RMS 2x50W/8Ω klasa T wejście liniowe +4dBV z regulacja poziomu 3-pasmowa korekcja barwy dźwięku zdalne sterowanie IR z zewnętrznym odbiornikiem THD < 0,03% @45W S/N > 103dB @50W pasmo 20kHz wskaźnik przesterowania i awarii obudowa przeznaczona do montażu na szynie DIN (max 9 modułów) śrubowe zaciski głośnikowe zewnętrzny zasilacz do montażu na szynie DIN | 8 |
| 9 | Nadajnik DMX | wejście DMX min: 1 transmisja bezprzewodowa sygnału DMX zasięg min: 450m możliwość sterowania do 512 odbiorników DMX wskaźniki LED sygnalizujące funkcję urządzenia zasilanie: zewnętrzny zasilacz – należy dostarczyć z urządzeniem wymiary bez anteny max: [120x40x110]mm | 1 |
| 10 | Odbiornik DMX | wyjście DMX min: 1 transmisja bezprzewodowa sygnału DMX wskaźniki LED sygnalizujące funkcję urządzenia zasilanie: zewnętrzny zasilacz – należy dostarczyć z urządzeniem kompatybilny z nadajnikiem DMX z poz. 9 wymiary bez anteny max: [120x40x110]mm | 16 |
| 11 | Realizacja | wykonanie kompletnego okablowania zapewniającego działanie stanowisk montaż wszystkich urządzeń ze względu na stan obiektu [po modernizacji, wszystkie prace budowlane zakończone] wymagane jest bardzo precyzyjne prowadzenie i maskowanie okablowania, uruchomienie i oprogramowanie stanowisk, uruchomienie dostarczonych przez Zamawiającego prezentacji i aplikacji oraz szczegółowe szkolenie użytkownika w zakresie ich obsługi, | 1 |

PODDASZE - HISTORIA PIENIĄDZA PAPIEROWEGO

8 .     STANOWISKO 8 - PRODUKCJA BANKNOTÓW

| LP. | NAZWA URZĄDZENIA | PARAMETRY TECHNICZNE | ILOŚĆ [SZT.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model maszyny drukującej | Wykonać zgodnie z rysunkiem nr Z3/03/1 | 1 |
| 2 | Wideoprojektor | technologia DLP jasność: min 3500lm ANSI kontrast: min: 3000:1 rozdzielczość rzeczywista min: 1280x800 wejścia 2 x KOMPUTER [2x dsub15F], Video, HDMI polskie menu możliwość uzyskania obrazu o szerokości 240 cm z odległości max 1,5 m od obiektywu sterowanie IR, RS-232 poziom hałasu: max 30dB [A] w trybie LOW waga max: 5kg wymiary maksymalne: [340 x 110 x 240] mm | 4 |
| 3 | Jednostka centralna multimedialna | procesor wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 6,400 pkt. w teście PassMark Performance Test 7 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net w dniu składania ofert, pamięć pojemność min: 4GB wbudowany napęd optyczny: Blu-ray lub DVD gniazda min: 4 x DVI lub 4 x HDMI, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, dysk twardy min: 500GB karta graficzna wydajnościowo osiągająca wynik co najmniej 2,400 pkt. w teście PassMark Performance 7 w kategorii PassMark G3D Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net w dniu składania ofert system operacyjny zapewniający prawidłowe działanie nakładek dotykowych z poz. 8 mysz, klawiatura bezprzewodowa | 1 |
| 4 | Zestaw głośnikowy kierunkowy | przetworniki ultradźwiękowe (parametryczna generacja dźwięku) kierunkowość: 3st. dedykowany wzmacniacz mocy zakres częstotliwości akustycznych: min. 500Hz – 16kHz max SPL dla 2m - min: 88dB wejście liniowe na złączach RCA | 4 |
| 5 | Jednostka centralna multimedialna | procesor wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 4500 pkt. W teście PassMark Performance Test w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net w dniu składania ofert pamięć pojemność min: 4GB gniazda min: 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ45 dysk min: 64GB SSD karta graficzna min: 1 wyjście HDMI lub DVI, test wydajności wg Pass Mark G3D Mark min: 600pkt. Wg strony www.videocardbenchmark.net w dniu składania ofert system operacyjny: zapewniający prawidłowe działanie nakładki dotykowej z poz. 8 wymiary zewnętrzne max: [210 x 240 x 80]mm | 4 |
| 6 | Monitor LCD23 | przekątna ekranu: min: 23” max 24” technologia: LED jasność min: 300 [cd/ m²] kontrast min: 1000:1 kąty widzenia min: 170 pionowo, 160 poziomo czas reakcji max: 3ms rozdzielczość rzeczywista min: 1920 x 1080 proporcje ekranu: 16:9 wejścia min: DVI lub HDMI, VGA [DSUB 15] kolor obudowy: czarny zasilanie: 230V, 50Hz waga max: 6kg | 4 |
| 7 | Nakładka dotykowa | do montażu pod szkłem o grubości do 10mm (możliwość ustawienia czułości) rozmiar: zapewniający pracę na całej powierzchni obrazu wyświetlanego przez monitor z pozycji 7 technologia pojemnościowa wielodotykowa (min 10 punktów) rozdzielczość: 4mm funkcje: tylko ruch kursora, aktywacja na dotyk, aktywacja na puszczenie, przeciągnij i upuść, dotknij/trzymaj/puść interfejs USB, zasilanie z USB <100mA kontroler zgodny z CE UL EMC FCC jednokrotna kalibracja, bez możliwości rozkalibrowania | 4 |
| 8 | Realizacja | wykonanie kompletnego okablowania zapewniającego działanie stanowisk montaż wszystkich urządzeń ze względu na stan obiektu [po modernizacji, wszystkie prace budowlane zakończone] wymagane jest bardzo precyzyjne prowadzenie i maskowanie okablowania, uruchomienie i oprogramowanie stanowisk, uruchomienie dostarczonych przez Zamawiającego prezentacji i aplikacji oraz szczegółowe szkolenie użytkownika w zakresie ich obsługi, | 1 |

9.      STANOWISKO 9 - HISTORIA BANKNOTÓW

| LP. | NAZWA URZĄDZENIA | PARAMETRY TECHNICZNE | ILOŚĆ [SZT.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka centralna multimedialna | procesor wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 6,400 pkt. w teście PassMark Performance Test 7 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net w dniu składania ofert, pamięć pojemność min: 4GB wbudowany napęd optyczny: Blu-ray lub DVD gniazda min: 2 x DVI lub 2 x HDMI, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, dysk twardy min: 500GB karta graficzna wydajnościowo osiągająca wynik co najmniej 2,400 pkt. w teście PassMark Performance 7 w kategorii PassMark G3D Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net w dniu składania ofert system operacyjny zapewniający prawidłowe działanie nakładek dotykowych z poz. 3 mysz, klawiatura bezprzewodowa | 4 |
| 2 | Monitor LCD 19 | przekątna ekranu: min: 19” max 20” technologia: LED jasność min: 300 [cd/ m²] kontrast min: 1000:1 kąty widzenia min: 170 pionowo, 160 poziomo czas reakcji max: 3ms rozdzielczość rzeczywista min: 1920 x 1080 proporcje ekranu: 16:9 wejścia min: DVI lub HDMI, VGA [DSUB 15] kolor obudowy: czarny zasilanie: 230V, 50Hz waga max: 6kg | 4 |
| 3 | Nakładka dotykowa | do montażu pod szkłem o grubości do 10mm (możliwość ustawienia czułości) rozmiar: zapewniający pracę na całej powierzchni obrazu wyświetlanego przez monitor z pozycji 2 technologia pojemnościowa wielodotykowa (min 10 punktów) rozdzielczość: 4mm funkcje: tylko ruch kursora, aktywacja na dotyk, aktywacja na puszczenie, przeciągnij i upuść, dotknij/trzymaj/puść interfejs USB, zasilanie z USB <100mA kontroler zgodny z CE UL EMC FCC jednokrotna kalibracja, bez możliwości rozkalibrowania | 4 |
| 4 | Monitor LCD 46 | przekątna ekranu min: 46” format obrazu: 16:9 rodzaj panelu: SPVA lub LED BLU jasność min: 450 [cd/ m2] kontrast min: 5000:1 kąty widzenia min: 178 pionowo, 178 poziomo czas reakcji max: 8ms rozdzielczość rzeczywista: 1920 x1080 wejścia min: 1 x HDMI, VGA [DSUB 15], Video sterowanie min: IR, RS232 wymiary zewnętrzne max [131 x 74 x 7]cm kolor obudowy: czarny przystosowany do pracy 16h/dobę zasilanie: 230V, 50Hz waga max: 25kg | 4 |
| 5 | Uchwyt do monitora | uchwyt zapewniający stabilny montaż monitora z poz. 4 do ściany lub konstrukcji wsporczej | 4 |
| 6 | Realizacja | wykonanie kompletnego okablowania zapewniającego działanie stanowisk montaż wszystkich urządzeń, wykonanie obudów ze względu na stan obiektu [po modernizacji, wszystkie prace budowlane zakończone] wymagane jest bardzo precyzyjne prowadzenie i maskowanie okablowania, uruchomienie i oprogramowanie stanowisk, uruchomienie dostarczonych przez Zamawiającego prezentacji i aplikacji oraz szczegółowe szkolenie użytkownika w zakresie ich obsługi, | 1 |

10.      STANOWISKO 10 -  FAŁSZERZE BANKNOTÓW

| LP. | NAZWA URZĄDZENIA | PARAMETRY TECHNICZNE | ILOŚĆ [SZT.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka centralna multimedialna | procesor wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 4500 pkt. W teście PassMark Performance Test w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net w dniu składania ofert pamięć pojemność min: 4GB gniazda min: 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ45 dysk min: 64GB SSD karta graficzna min: 1 wyjście HDMI lub DVI, test wydajności wg Pass Mark G3D Mark min: 600pkt. Wg strony www.videocardbenchmark.net w dniu składania ofert system operacyjny: zapewniający prawidłowe działanie nakładki dotykowej z poz. 8 wymiary zewnętrzne max: [210 x 240 x 80]mm mysz, klawiatura bezprzewodowa | 2 |
| 2 | Monitor LCD23 | przekątna ekranu: min: 23” max 24” technologia: LED jasność min: 300 [cd/ m²] kontrast min: 1000:1 kąty widzenia min: 170 pionowo, 160 poziomo czas reakcji max: 3ms rozdzielczość rzeczywista min: 1920 x 1080 proporcje ekranu: 16:9 wejścia min: DVI lub HDMI, VGA [DSUB 15] kolor obudowy: czarny zasilanie: 230V, 50Hz waga max: 6kg | 2 |
| 3 | Nakładka dotykowa | do montażu pod szkłem o grubości do 10mm (możliwość ustawienia czułości) rozmiar: zapewniający pracę na całej powierzchni obrazu wyświetlanego przez monitor z pozycji 2 technologia pojemnościowa wielodotykowa (min 10 punktów) rozdzielczość: 4mm funkcje: tylko ruch kursora, aktywacja na dotyk, aktywacja na puszczenie, przeciągnij i upuść, dotknij/trzymaj/puść interfejs USB, zasilanie z USB <100mA kontroler zgodny z CE UL EMC FCC jednokrotna kalibracja, bez możliwości rozkalibrowania | 2 |
| 4 | Tester 1 | testowanie banknotów w świetle dziennym i UV moc lampy światła dziennego min: 15W moc lampy światła UV min: 15W wymiary max: [270x140x140]mm | 2 |
| 5 | Mikroskop - kamera | długość tubusu: 160 mm głowica typu Siedentopf, binokularowa z wbudowaną kamerą, obracana 360º, pochylenie 30º, okulary WF10x /18 mm zakres regulacji odległości miedzy źrenicami min: 50 mm - 74 mm obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (immersyjny, amortyzowany system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna) czułość i działka elementarna drobnego (śruba mikrometryczna) ogniskowania: 0,004 mm (4µm), zakres 24 mm kondensor jasnego pola, typu Abbego N.A. 1,2 z przysłoną irysową i gniazdem filtrów stolik: mocowanie dwóch preparatów, wymiary stolika: 142 mm x 132 mm, zakres ruchu XY: 75 mm x 40 mm oświetlacz diodowy LED 3W z pokrętłem regulacji jasności zasilanie sieciowe 230 V 50Hz Parametry kamery w mikroskopie Genetic Pro - sensor: 1/2" CMOS - rozdzielczość: 1280 x 1024 (1,3 Mpix) - kolor: 24-bit - czułość: 1.8v@550μm/lux/s - ekspozycja: Manualna/Auto, czas ekspozycji 1 s – 500 ms - SNR (odstęp sygnału od szumu): >45dB - zakres dynamiczny: 62 dB - złącze USB 2.0 Plug&Play Funkcje oprogramowania - polska wersja językowa - zapisywanie sekwencji video - zapisywanie statycznych obrazów - pomiar odległości | 1 |
| 6 | Wideoprojektor | technologia DLP jasność: min 3500lm ANSI kontrast: min: 3000:1 rozdzielczość rzeczywista min: 1280x800 wejścia 2 x KOMPUTER [2x dsub15F], Video, HDMI polskie menu możliwość uzyskania obrazu o szerokości 240 cm z odległości max 1,5 m od obiektywu sterowanie IR, RS-232 poziom hałasu: max 30dB [A] w trybie LOW waga max: 5kg wymiary maksymalne: [340 x 110 x 240] mm | 4 |
| 7 | Jednostka centralna multimedialna | procesor wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 4500 pkt. W teście PassMark Performance Test w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net w dniu składania ofert pamięć pojemność min: 4GB gniazda min: 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ45 dysk min: 64GB SSD karta graficzna min: 1 wyjście HDMI lub DVI, test wydajności wg Pass Mark G3D Mark min: 600pkt. Wg strony www.videocardbenchmark.net w dniu składania ofert system operacyjny: zapewniający prawidłowe działanie czujnika ruch z poz. 8 wymiary zewnętrzne max: [210 x 240 x 80]mm mysz, klawiatura bezprzewodowa | 4 |
| 8 | Czujnik ruchu | Pole widzenia min: w pionie: 57 st., w poziomie: 43 st. fizyczny zakres wychylenia: 27 stopni zakres głębi czujnika: 1,2 metry – 3,5 metra 320x240 16-bitowa głębia przy 30 klatkach na sekundę 640x480 32-bitowe kolory przy 30 klatkach na sekundę Interfejsy: USB2.0 | 4 |
| 9 | Tester 2 | detekcja w podczerwieni - 850 nm – światło padające z góry, dołu (transparentne) oraz boczne detekcja UV - 365 nm detekcja w świetle białym – światło padające z góry, dołu (transparentne) oraz boczne głowica magnetyczna do weryfikacji paska lub farby magnetycznej znaki wodne farba zmienna optycznie efekt kątowy (światło boczne) lupa - mikrodruki, mikrodruki UV, mikrodruki IR kolorowy wyświetlacz LCD min. 7’ możliwość pracy na powiększeniu min. 20x bez lupy powiększającej możliwość podłączenia do komputera lub wideo-projektora wymiary: max 280 mm x 200 mm x 250 mm waga: max 2000g temperatura pracy: 0~40 st.C zasilacz: wejście: 100 - 240V AC 50/60 Hz, wyjście: 12V DC | 1 |
| 10 | Realizacja | wykonanie kompletnego okablowania zapewniającego działanie stanowisk montaż wszystkich urządzeń ze względu na stan obiektu [po modernizacji, wszystkie prace budowlane zakończone] wymagane jest bardzo precyzyjne prowadzenie i maskowanie okablowania, uruchomienie i oprogramowanie stanowisk, uruchomienie dostarczonych przez Zamawiającego prezentacji i aplikacji oraz szczegółowe szkolenie użytkownika w zakresie ich obsługi, | 1 |

11.  STANOWISKO 11 - SEJF

| LP. | NAZWA URZĄDZENIA | PARAMETRY TECHNICZNE | ILOŚĆ [SZT.] |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Sejf - model | Wykonać zgodnie z rysunkiem nr Z3/02/1, Z3/02/2 opracowania "ZABUDOWA EKSPOZYCYJNA" Drzwi i korpus sejfu wykonany z blachy aluminiowej, lakierowanej Drzwi "sejfu" wyposażone w elektroniczny lub mechaniczny zamek szyfrowy .Kod do otwarcia drzwi zostaje ujawniony po uzyskaniu prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące wystawy (panel wyświetlacza LCD wbudowany w płaszczyznę drzwi) Drzwi otwierane bezpośrednio za pomocą stalowego koła umieszczonego na froncie drzwi. Wewnątrz sejfu zainstalowany monitor LCD 46"(poz pionowa) | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Odtwarzacz multimedialny | odczyt plików z pamięci USB lub karty SD odtwarzane formaty plików wideo min: MPEG2, MPEG4, MOV H.264 odtwarzane formaty plików audio: MP3/WAV odtwarzane formaty plików obrazów: JPeg obsługiwane rozdzielczości min: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p wyjścia sygnału wideo min: HDMI, VGA wyjścia sygnału audio min: [Jack 3,5mm] wbudowany wzmacniacz mocy min: 2 x 10W/8ohm min: 4 wejścia do wyzwalania plików min: 4 wyjścia do sterowania zewnętrznego odbiornik sygnału podczerwieni na przednim panelu sterowanie min: IR, RS-232 złącze Ethernet: RJ-45 wbudowany serwer FTP złącze USB na przednim lub tylnym panelu slot kart SD na przednim lub tylnym panelu zasilanie: zewnętrzny zasilacz wymiary obudowy max: 190 x 180 x 60 mm | 2 |
| 3 | Sterownik odtwarzacza multimedialnego | typ: bezprzewodowy, kompatybilny z odtwarzaczem, konfiguracja rodzaju sterowania w odtwarzaczu, ilość przycisków min: 4 rodzaj przycisków: wandaloodporne zasilanie: 12V DC lub bateryjne | 2 |
| 4 | Monitor LCD 46 | przekątna ekranu min: 46” format obrazu: 16:9 rodzaj panelu: SPVA lub LED jasność min: 350 [cd/ m²] kontrast min: 5000:1 kąty widzenia min: 178 pionowo, 178 poziomo czas reakcji max: 8ms rozdzielczość rzeczywista: 1920 x1080 wejścia min: 1 x HDMI, VGA [DSUB 15], sterowanie min: IR, RS232 wymiary zewnętrzne max [115 x 64 x 10]cm kolor obudowy: czarny przystosowany do pracy 16h/dobę zasilanie: 230V, 50Hz waga max: 25kg | 2 |
| 5 | Uchwyt do monitora | uchwyt zapewniający stabilny montaż monitora z poz. 4 do ściany lub konstrukcji wsporczej | 2 |
| 6 | Realizacja | wykonanie kompletnego okablowania zapewniającego działanie stanowisk montaż wszystkich urządzeń ze względu na stan obiektu [po modernizacji, wszystkie prace budowlane zakończone] wymagane jest bardzo precyzyjne prowadzenie i maskowanie okablowania, uruchomienie i oprogramowanie stanowisk, uruchomienie dostarczonych przez Zamawiającego prezentacji i aplikacji oraz szczegółowe szkolenie użytkownika w zakresie ich obsługi, | 1 |

CZĘŚĆ GRAFICZNA